## Slide 1: SINALIZAÇÃO POR CANAL COMUM
Um CANAL de comunicação dedicado a sinalização, que interliga os sistemas de processamento das centrais envolvidas na conexão, independente dos outros canais existentes para o transporte de voz e dados comutados;
Os caminhos usados pela sinalização e os usados pelo tráfego de voz e dados comutados, são separados, resultando num desmembramento da rede telefônica em duas redes distintas que são:
  Rede de sinalização
  Rede de conexão de circuitos
JS
JE
Controle
de Sinal
JE
JS
Controle
de Sinal
interface
interface
Canal de Sinalização
Canal de Voz

## Slide 2: SINALIZAÇÃO POR CANAL COMUM Nº 7
O ITU-T padronizou um sistema de sinalização por canal comum denominado Sistema Nº 7, ou SS#7, que é o sistema adotado no Brasil;
O canal de sinalização é um canal de dados entre as centrais;
Utiliza protocolo de comunicação digital, baseado no modelo OSI (Open System Interconnection);

## Slide 3: SS#7
O canal de sinalização não precisa utilizar o mesmo caminho dos canais de áudio;
O SS#7 padronizou a utilização de canais de sinalização com taxa de 64kbps, afim de que se possa utilizar um dos canais de um tronco digital de 2Mbps, para transportar informações de sinalização referente aos canais de áudio, mesmo daqueles que não estiverem presentes no mesmo tronco digital;
O canal de sinalização poderá ocupar qualquer um dos canais do tronco digital, exceto o canal zero que transporta informação de sincronismo.

## Slide 4: SS#7
Normalmente é utilizado o canal 16 de um dos troncos de 2Mbps para transportar informações de sinalização;
Caso exista mais de um tronco de 2Mbps entre duas centrais, a sinalização poderá utilizar um canal de um dos troncos para transmitir a sinalização de todos os canais de áudio de todos os troncos;
Utiliza-se protocolo de dados baseado no padrão HDLC (High-level Data Link Control) que apresenta as informações na forma de mensagens;
Para completa transmissão da mensagem de sinalização, são enviados sucessivos bytes no canal 16;
O enlace, cujo canal 16 transporta as mensagens de sinalização, chama-se ENLACE DE SINALIZAÇÃO.
Em telefonia, com apenas um canal 16, pode-se sinalizar 1900 circuito de voz com 0,8 Erl cada, com duração média de 100s.

## Slide 5: MODOS DE OPERAÇÃO
Modo Associado: as mensagens de sinalização entre duas centrais são transportadas em uma rota que consiste de um enlace direto entre estas duas centrais;
Modo Não-associado: a rota de sinalização entre as duas centrais é composta por mais de um enlace de sinalização. Um ou mais STP são usados para transferência do tráfego de sinalização. Além disso, o caminho percorrido pela mensagem não é único, isto é, existem várias alternativas para a sinalização (o caminho não é predeterminado);
Modo Quase-associado: modo particular do Não-associado.
Central 1
Central 2
Modo
Não-associado
STP
Central 1
Central 2
Modo Associado
Enlace de Sinalização
Enlace de Voz

## Slide 6: ARQUITETURA DA REDE
A rede de sinalização por canal comum é independente da rede de telefonia;
Nesta rede, os sinais são transferidos utilizando comutação de pacotes (64kbps);
Cada componente da rede de sinalização SS#7 é chamado de PONTO DE SINALIZAÇÃO;
Existem 3 funções distintas que podem ser executadas pelos pontos de sinalização:
  Função de envio e recepção das informações (corresponde às centrais de comutação telefônica);
  Função de roteamento ou transferência das informações;
  Função de permitir o acesso à banco de dados centralizados.
Estas funções definem os tipos de Pontos de Sinalização;

## Slide 7: ARQUITETURA DA REDE
STP
SCP
STP
SCP
SSP
SSP
SSP
SSP
STP
STP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP - Service Switching Point
STP - Signal Transfer Point
SCP - Service Control Point
Cada ponto da rede de sinalização
possui um endereço, chamado
POINT CODE

## Slide 8: ESTRUTURA DO SS Nº7: subsistemas de usuários e de transferência
Message
Transfer
Part
User
Part w
User
Part x
User
Part z
User
Part y
User
Part k
Subsistema de transferência
de Mensagens(MTP)
Subsistemas de
Usuários
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Comentar o princípio básico de estruturação do SS Nº7:
A divisão numa parte de transferência das mensagens e em diversas partes de usuário, uma para cada aplicação. Isto permitiria a evolução independente dos serviços sem alterações na rede subjacente. Estas aplicações poderiam co-existir numa mesma máquina. Comparar com os conceitos vistos anteriormente de generalização da função de sinalização.

## Slide 9: ESTRUTURA DO PROTOCOLO
Camadas
do modelo
OSI
U
S
E
R
P
A
R
T
E
(UP)
Níveis
funcio-
nais do SS#7
Outros
usuários
da MTP
CAMADA FÍSICA (MTP Nível 1)
CAMADA DE ENLACE (MTP Nível 2)
Subsistema de aplicação de
capacitação de transações
(TCAP)
Rede
inteligente
Telefonia
móvel
RDSI
Subsistema de serviço
intermediário
(ISP)
Telefonia
Subsistema de controle de conexões
de sinalização
(SCCP)
Subsistema
de usuário
para RDSI
(ISUP)
Subsistema
de usuário
telefônico
(TUP)
CAMADA DE REDE (MTP Nível 3)
MTP
1
2
3
4
1
2
3
7
5
6
4
Capaci-
tação
de
Tran-
sações
(TC)
Outros
usuários
da MTP

## Slide 10: O Subsistema de Transferência de Mensagens - MTP
Parte comum de transferência de informações de sinalização
Contém funcionalidades responsáveis pelo transporte da sinalização de forma transparente ao processo usuário e de gerência da rede de sinalização
Permite evolução independente das aplicações usuárias
Estruturado em níveis funcionais
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Caracterizar o MTP.

## Slide 11: O Subsistema de Transferência de Mensagens -MTP
É composto por 03 camadas (níveis):
Camada 1 ou Camada Física: define as características físicas, elétricas e funcionais do meio de transmissão utilizado. Usualmente trata-se do canal de 64kbps de um dos entroncamentos digitais da central;
Camada 2 ou Camada de Enlace: responsável pelos procedimentos de detecção e correção de erros, indicação da seqüência de mensagens enviadas;
Camada 3 ou Camada de Rede: responsável pela discriminação, distribuição e roteamento das mensagens

## Slide 12: Camada 3: Tratamento de Mensagens
Função Discriminação: Determina, qual é o ponto de destino da mensagem, através do seu endereço (Point Code). Se endereço Local:
Caso contrário:
Função Roteamento: encaminha a mensagem em um dos enlaces de sinalização, baseado no endereço de destino.
Função Distribuição: identifica qual é o usuário da mensagem (user part) dentro do mesmo ponto de sinalização;

## Slide 13: CAMADA 3: FUNÇÕES
Responsável pelo gerenciamento da rede de sinalização, como:
  controlar o encaminhamento de mensagens;
  configuração geral das facilidades de rede como por exemplo:
    desviar o tráfego de sinalização de enlaces ou rotas em caso de falhas dos mesmos,
    ou momentaneamente reduzir o tráfego em caso de congestionamento

## Slide 14: ESTRUTURA DO PROTOCOLO
Camadas
do modelo
OSI
U
S
E
R
P
A
R
T
E
(UP)
Níveis
funcio-
nais do SS#7
Outros
usuários
da MTP
CAMADA FÍSICA (MTP Nível 1)
CAMADA DE ENLACE (MTP Nível 2)
Subsistema de aplicação de
capacitação de transações
(TCAP)
Rede
inteligente
Telefonia
móvel
RDSI
Subsistema de serviço
intermediário
(ISP)
Telefonia
Subsistema de controle de conexões
de sinalização
(SCCP)
Subsistema
de usuário
para RDSI
(ISUP)
Subsistema
de usuário
telefônico
(TUP)
CAMADA DE REDE (MTP Nível 3)
MTP
1
2
3
4
1
2
3
7
5
6
4
Capaci-
tação
de
Tran-
sações
(TC)
Outros
usuários
da MTP

## Slide 15: PARTE DO USUÁRIO - UP / CAMADA 4
Consiste nos aplicativos do usuário. Na UP encontramos os seguintes subsistemas (aplicações):
TUP: Telephone User Part. suporta os serviços básicos de telefonia como estabelecer/liberar chamadas, supervisionar circuitos, etc. Por limitar-se apenas a rede de telefonia, tende a ser substituída pela ISUP;
ISUP: ISDN User Part. suporta os serviços da Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI), ou seja, define as funções e os procedimentos necessários ao oferecimento de serviços comutados e facilidades de usuário para aplicações de voz e dados na RDSI.

## Slide 16: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Central A
MTP3
Central B
MTP3
STP - C
MTP2
MTP3
MTP1
MTP2
MTP1
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
MTP2
(2)
(1)
MTP1
MSU
MSU
(3)=> mensagem da TUP
(2)=> mensagem da MTP3
(1)=> mensagem da MTP2 (MSU- Message Signal Unit)
MTP2
TUP-B
MTP1
TUP-A

## Slide 17: MENSAGENS DE SINALIZAÇÃO
“Pacote de informações sobre o encaminhamento de uma conexão ou manutenção e operação da rede.
No SS#7 esse pacote de informações é denominado de Unidade de Sinalização (SU - Signal Unit)
Existem 3 tipos de unidade de sinalização: MSU, LSSU e FISU
Flag
8 Bits
FCS
16 Bits
Dados do Usuário
(camada 3)
Comprimento variável (8xn)
Sinais de
Controle
24 Bits
Flag
8 Bits
1º Bit Transmitido
CAMPOS DA UNIDADE DE SINALIZAÇÃO

## Slide 18: CAMPOS DA UNIDADE DE SINALIZAÇÃO - PARTE FIXA
Flag
FCS
Dados do Usuário
Sinais de
Controle
Flag
8 Bits
16 Bits
Comprimento variável (8xn)
24 Bits
8 Bits
LI
F
I
B
FSN
B
I
B
BSN
(2) (6) (1) (7) (1) (7)
Flag = 01111110
BSN = Backward Sequence Number
BIB= Backward Indicator Number
FSN = Forward Sequence Number
FIB= Forward Indicator Number
LI= Length Indicator
FCS = Frame Check Sequence

## Slide 19: TIPOS DE UNIDADE DE SINALIZAÇÃO - SU
FCS
LI
FIB
FSN
BIB
FLAG
BSN
FLAG
SIF
SIO
8 16 Variável 8 2 6 1 7 1 7 8
FCS
LI
FIB
FSN
BIB
FLAG
BSN
FLAG
Status Field
8 16 8 ou 16 2 6 1 7 1 7 8
FCS
LI
FIB
FSN
BIB
FLAG
BSN
FLAG
8 16 2 6 1 7 1 7 8
MSU - Message Signal Unit
LSSU - Link Status Signal Unit
FISU - Fill-In Signal Unit

## Slide 20: CAMPOS DA UNIDADE DE SINALIZAÇÃO - PARTE VARIÁVEL
Flag
FCS
Dados do Usuário
Sinais de
Controle
Flag
8 Bits
16 Bits
Comprimento variável (8xn)
24 Bits
8 Bits
SIF
Service Information Field
SIO
Service Indicator Octet
SSF
SubService Field
SI
Service Indicator
D C B A
D C B A
8 Bits
Comprimento variável (8xm)

## Slide 21: CODIFICAÇÃO DOS BITS DO CAMPO SIO
Bits do Campo SI
Mensagem/Usuário
D C B A
0 0 0 0 Gerência de Rede
0 0 0 1 Manutenção e Testes
0 0 1 0 Reserva
0 0 1 1 SCCP
0 1 0 0 TUP
0 1 0 1 ISUP
0 1 1 0 Reserva
0 1 1 1 Reserva
1 x x x Reservas
Bits do Campo SSF
Tipo de Rede
D C B A
0 0 0 0 Rede Internacional
0 1 0 0 Reservado uso Internacional
1 0 0 0 Rede Nacional
1 1 0 0 Reservado uso Nacional

## Slide 22: TIPOS DE MENSAGENS TRANSPORTADAS PELO CAMPO SIF
SIF
Service Information Field
SIO
Service Indicator Octet
Comprimento variável (8xm)
Elementos adicionais de
informação de usuário TUP
H1
Tipo de
Mensagem
H0
Grupo de
Mensagem
RÓTULO B
TUP
8xk
4
4
40
Elementos adicionais de
informação de usuário RDSI
Tipo de
Mensagem
RÓTULO C
ISUP
8xk
8
48
Elementos adicionais de
informação de Gerência de rede
RÓTULO A
MTP
8xk
4
4
32
8 Bits
H1
Tipo de
Mensagem
H0
Grupo de
Mensagem

## Slide 23: CODIFICAÇÃO DOS BITS H0/H1 PARA TUP
Grupo de Mensagens H1 0001 0010 0011 0100 ::::
H0
I- FAM 0001 IAM IAI SAM SAO
II- FSM 0010 GSM COT CCF
III- BSM 0011 GRQ
::::::
GRUPO I – FAM (Forward Address Message) – Mensagens de endereçamento para frente:
IAM (Initial Address Message) : mensagem inicial de endereçamento; primeira mensagem enviada para frente para estabelecimento de chamada.
SAM (Subsequent Address Message): mensagem subseqüente de endereçamento; utilizada para enviar dígitos de endereços restantes não incluídos nas mensagens IAI e IAM.

## Slide 24: EXEMPLOS DE MENSAGENS TUP
GRUPO II – FSM (Forward Setup Mensage) – Mensagens de estabelecimento para frente:
GSM (General Forward Message Setup Information Message): mensagem com informações gerais para estabelecimento da chamada. Utilizada como resposta a mensagem GRQ.
COT (Continuit Signal) – mensagem para frente informando a existência de continuidade nos circuitos até então estabelecidos para cursar a chamada.
CCF (Continuity Check Failure) - mensagem para frente informando que não há continuidade nos circuitos até então estabelecidos para cursar a chamada.
GRUPO III – BSM (Backward Setup Message) – Mensagens de estabelecimento para trás:
GRQ (General Request Message) – mensagem de solicitação geral para trás, solicitando informações relativas à chamada.

## Slide 25: EXEMPLOS DE MENSAGENS TUP
Alguns outros exemplos de mensagens de usuário TUP:
ACM (Address Complete Message) – mensagem de endereçamento completo, para trás, informando que foram recebidos todos os dígitos de endereçamento para estabelecer a chamada.
SSB (Subscriber Busy) – mensagem para trás informando ocupação da linha do assinante B.
ANC (Answer, Charge) – mensagem para trás informando que a chamada foi atendida e que deve ser tarifada.
ANN (Answer, No charge) - mensagem para trás informando que a chamada foi atendida e que não deve ser tarifada.
CLF (Clear Forward) – mensagem de desligar para frente.
CBK (Clear Back) – mensagem de desligar para trás.