## Slide 1: CAPÍTULO III SINALIZAÇÃO TELEFÔNICA
Carlos Roberto do Santos

## Slide 2: OBJETIVO DA SINALIZAÇÃO
Prover as centrais envolvidas em uma chamada, das informações necessárias ao estabelecimento das mesmas.
Pode ser:
  Entre terminais e central
    aparelhos telefônicos
    telefônico público
    equipamentos CPCT ou PABX
  Entre centrais

## Slide 3: Sinalização
Comunicação entre Assinantes e Central
  Sinalização de assinante
    Discagem decádica
    Discagem multifrequencial
  Sinalização acústica
    Tons diversos, campainhas
Comunicação entre Centrais
  Associada a Canal Sinalização de Linha
    Sinalização de Registro
  Canal Comum

## Slide 4: Discagem Decádica
1209 1336 1477 1633
697 1 2 3 A
770 4 5 6 B
852 7 8 9 C
941 * 0 # D
B: Break (60ms); M: Make (40ms); I: Interdigital interval (>300 ms)

B
M
B
B
B
B
M
M
I
Dígito 3
Dígito 2
Fora do
gancho
Discagem Multifreqüencial

## Slide 5: Sinalização Acústica (faixa de 425Hz)
1s
4s
Tom de Controle de Chamada
250ms
250ms
Tom de Ocupado
250ms
750ms
250ms
250ms
Tom de Número Inacessível
50ms
1000ms
Tom de Aviso de Chamada em Espera
125ms
125ms
Tom de Aviso de Programação
1s
4s
Corrente de Toque
25 Hz

## Slide 6: SINALIZAÇÃO ENTRE CENTRAIS
Sinalização de Linha
É a que estabelece a comunicação entre centrais nas linhas de junções (juntores) e que agem durante toda a conexão. São trocas de informações relacionadas com os estágios da conexão e supervisão da linha de junção
Inicia procedimentos de ocupação e liberação de juntor
Informa colocação e retirada de fone no gancho do assinante (chamado para fins de tarifação)
Ocorre em todas as fases da chamada

## Slide 7: Tipos de Sinais de Linha
A
B
Sinais para Frente
Sinais para Trás
Originador
Chamado
Juntor de
Saída
Juntor de
Entrada

## Slide 8: Tipos de Sinais de Linha
Ocupação
Confirmação de ocupação
Atendimento
Desligar para trás
Desligar para frente ou desconexão
Confirmação de desconexão
Desconexão forçada
Bloqueio
Tarifação
Falha

## Slide 9: Protocolos de Sinalização de Linha
Corrente Contínua
E + M Pulsada
E + M Contínua
R2 Digital

## Slide 10: Sinalização E + M Pulsada
- Usada nos juntores a 6 ou 7 fios analógico bem como nos juntores digitais
Juntor de Saída
Juntor de Entrada
TX
RX
M
E
RX
TX
E
M

## Slide 11: Sinalização E + M Pulsada: Codificação
Curta duração (150ms ± 30 ms); Longa duração (600ms ± 120ms)

## Slide 12: Sinalização de Registro
É responsável pela troca de informações entre órgãos de controle das centrais. São informações relacionadas ao assinantes, como: número, tipos, condições, etc.
Identificação do assinante chamado
Estado operacional do assinante chamado
Categoria do assinante chamador
Identificação do assinante chamador
Estados operacionais dos órgãos envolvidos na chamada
Ocorre antes da conversão
Utiliza o canal de voz para troca de informação entre as centrais

## Slide 13: Sinalização de Registro
Utiliza-se a sinalização multifreqüencial compelida (MFC - 5C) para circuitos interligados fisicamente ou via rádio, permitindo a existência de sinais para frente e para trás
Utiliza-se a sinalização multifreqüencial (5S) para comunicação via satélite, onde só existe um sinal para trás referente ao assinante B.

## Slide 14: Sinalização de Registro - Codificação

## Slide 15: Significado dos Sinais
SINAL SINAIS PARA FRENTE
GRUPO I GRUPO II
1 Algarismo 1 Assinante comum
2 Algarismo 2 Assinante com tarifação especial
3 Algarismo 3 Equipamento de manutenção
4 Algarismo 4 Telefone público local
5 Algarismo 5 Telefonista
6 Algarismo 6 Equipamento de comutação de dados
7 Algarismo 7 TP interurbano
8 Algarismo 8 Comunicação de dados - serviço internacional
9 Algarismo 9 Assinante com prioridade - serviço internacional
10 Algarismo 0 Telefonista com facilidade de transferência -
serviço internacional
11 Inserção de semi-supressor
de eco na origem Assinante com facilidade de transferência
12 Pedido recusado ou indicação
de trânsito internacional Reserva
13 Acesso a equipamento de teste Reserva
14 Inserção de semi-supressor de
eco de destino Reserva
15 Fim de número Reserva

## Slide 16: Significado dos Sinais
SINAL SINAIS PARA TRÁS
GRUPO A GRUPO B
1 Enviar o próximo algarismo Linha de assinante livre com tarifação
2 Enviar o primeiro algarismo enviado Linha de assinante ocupada
3 Preparar para a recepção de sinais do grupo B Linha de assinante com número mudado
4 Congestionamento Congestionamento
5 Enviar categoria e identidade do assinante chamador Linha de assinante livre sem tarifação
6 Reserva Linha de assinante livre com tarifação e
colocar retenção sob controle do
assinante chamado
7 Enviar o algarismo N-2 Nível ou número vago
8 Enviar o algarismo N-3 Reserva
9 Enviar o algarismo N-1 Reserva
10 Reserva Reserva
11 Enviar a indicação de trânsito internacional Reserva
12 Enviar dígito de idioma ou de discriminação Reserva
13 Enviar indicação do local do registrador
internacional de origem Reserva
14 Solicitar informação da necessidade de inserção
de semi-supressor de eco de destino Reserva
15 Congestionamento na central internacional Reserva

## Slide 17: Sinalização Associada a Canal
As informações de sinalização concorrem com o sinal de voz dentro do mesmo espaço físico, ou seja, a sinalização utiliza os mesmos circuitos que posteriormente irão transportar a voz
Voz Registro Linha
Juntor
analó-
gico

Rec/Env
Central A
Juntor
analó-
gico

Rec/Env
Central B
Juntor
digi-
tal

Rec/Env
Central A
Juntor
digi-
tal

Rec/Env
Central B
31 30 17 16 15 2 1 0
::::
::::
Sinalização de Linha
Sinalização de registro + voz

## Slide 18: Desvantagens
Cada enlace transporta a sinalização referente a seu(s) próprio(s) circuito(s). Não é possível o envio de códigos por um enlace, relacionados a canais de voz de outro enlace;
Códigos formados por pares de freqüências formam um quadro limitado de significados, todos eles telefônicos. Isso gera a impossibilidade de enviar informação não relativa ao tratamento de chamada (dados);
Tratamento seqüencial. O completar de uma chamada requer numerosa trocas;
Sinalização dentro da banda de voz, impossibilitando sinalizar em conversação.