## Slide 1: TP 319 REDES DE ACESSO, REDES TELEFÔNICAS E REDES DE TRANSPORTE
Carlos Roberto dos Santos

## Slide 2: ASSUNTOS (Redes Telefônicas)
Rede Telefônica
  Aspectos, Rede local, Rede de longa distância,
  Central Telefônica: aplicação, funções e tecnologia
Comutação
  Tipos de Comutadores; Comutação Espacial e Temporal; Aplicações;
Sinalização
  Sinalização entre terminais e central
  Sinalização entre centrais: Sinalização Associada a Canal e Canal Comum; Aplicações

## Slide 3: CAPÍTULO I REDE TELEFÔNICA
Carlos Roberto dos Santos

## Slide 4: REDE TELEFÔNICA - INTRODUÇÃO
Estrutura de comunicação mais complexa e de maior capilaridade
Evolução a partir do serviço telefônico básico para um portifólio de serviços denso e variado como:
  Transmissão de dados;
  Telefonia;
  Telex;
  Comunicações Móveis;
  Acesso à Internet;
  Transmissão de vídeo

## Slide 5: REDE TELEFÔNICA
É composta pela:
  rede de longa distância: centrais interurbanas e internacionais e os respectivos entroncamentos;
  rede local: centrais e entroncamento em área urbana e o enlace (rede) de assinante (constituído pelos terminais e linhas de assinante)
    rede de assinante - rede de alimentação (primária) e rede de distribuição (secundária)

## Slide 6: REDE LOCAL - ARQUITETURA

## Slide 7: Evolução da Rede Telefônica Externa
- Central
- Armário (ponto de controle)
- Caixa Terminal
- Assinante
Rede
Alimentadora
Rede de Distribuição
ou Primária
ou Secundária
Rede Dupla Estrela

## Slide 8: UTILIZAÇÃO DE CONCENTRADORES

## Slide 9: Conexões em uma Central Local
Estágio de
Assinantes
Seletor
de Grupo
Multiplexador
de Assinantes
Estágio Remoto
de Assinantes
WLL
(RLL)
Central Local

## Slide 10: REDE TELEFÔNICA - ESTRUTURA TOPOLÓGICA









Entroncamento IU
Entroncamento
Terminal IU
Linha de
Assinante
Terminal
de Assinante
Central Tandem
Central Trânsito IU
Central Local

## Slide 11: CLASSIFICAÇÃO DAS CENTRAIS
CENTRAL LOCAL
CENTRAL TRÂNSITO
  CENTRAL TRÂNSITO INTERNACIONAL
  CENTRAL TRÂNSITO CLASSE I
  CENTRAL TRÂNSITO CLASSE II
  CENTRAL TRÂNSITO CLASSE III
  CENTRAL TRÂNSITO CLASSE IV
CENTRAL TANDEM
CPA - E
CPA - T

## Slide 12: CENTRAIS TRÂNSITO - HIERARQUIA
Internacional: função única de encaminhar chamadas internacionais
Classe I: Trânsito Interurbana que se interliga com, pelo menos, uma central de trânsito internacional através de rota final.
Classe II: Trânsito Interurbana que se interliga uma central de trânsito classe I através de rota final.
Rota Final: Rota dimensionada com baixa probalidade de perda, não permitindo a existência de rotas alternativas.

## Slide 13: NECESSIDADE DE COMUTAÇÃO???

## Slide 14: NECESSIDADE DA COMUTAÇÃO CENTRALIZADA
ASSINANTES X PARES FIO
2 X 1
3 X 3
n X N
4 X 6
5 X 10
6 X 15
N = n x (n-1) / 2

## Slide 15: COMUTAÇÃO CENTRALIZADA
Onde colocar o centro de fios???
Local no qual a soma dos comprimentos das suas linhas seja mínimo

## Slide 16: A CENTRAL
Até por volta de 1921 a comutação era realizada via TELEFONISTA que usava uma MESA OPERADORA
No caso anterior, podemos identificar 02 elementos básicos:
  MESA: COMUTAÇÃO FÍSICA
  TELEFONISTA: FUNÇÕES DE CONTROLE (INTELIGÊNCIA)
A automatização iniciou-se pelas funções da telefonista
CENTRAL AUTOMÁTICA: CONJUNTO DE ÓRGÃOS CAPAZES DE INTERPRETAR OS ALGARISMOS ENVIADOS PELO DISCO/TECLADO E ESTABELECER A LIGAÇÃO ENTRE DOIS ASSINANTES DA REDE
VANTAGENS: SIGILO, VELOCIDADE, ETC

## Slide 17: Funções Gerais da Central de Comutação
Atendimento: Recepção de um pedido de serviço de um aparelho telefônico ou de uma
central ( origem de uma chamada telefônica).
Recepção de Dígitos:Recepção do número do assinante chamado
Interpretação : Análise do número recebido para determinar providências a tomar.
Seleção de caminhos internos: Seleção de um canal ou time slot (ou link) ou um conjunto
de canais ou time slots (ou links) na matriz de comutação.
Estabelecimento de caminho: Controle dos elementos da matriz de comutação para esta-
belecer um canal físico para uma determinada chamada telefônica.
Alerta: Sinais de campainha aos usuários chamado e chamador.
Supervisão: Monitoração do chamador e do chamado para, logo após o término da ligação,
desconectar e liberar o canal.
Transmissão da Informação: No caso em que o telefone chamado estiver em outra central,
são transmitidas informações de término da ligação para a outra central.

## Slide 18: COMPONENTES DE UMA CENTRAL
SISTEMA DE COMUTAÇÃO
  Realiza as conexões entre assinantes e/ou centrais, através de relés ou circuitos de comutação digital;
  Sinalização entre assinantes e central e entre centrais;
SISTEMA DE CONTROLE
  Parte inteligente da comutação
  Controla o sistema de comutação para que realize as conexões e envie as sinalizações corretamente
Outras
Centrais
I/O

Assinantes
SISTEMA DE
COMUTAÇÃO
SISTEMA DE
CONTROLE

## Slide 19
PENETRAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL
A/D
D/A
A/D
D/A
A/D
A/D
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20
Troncos
Digitais
M
U
X
SLTU
SLTU
SINALIZA_
ÇÃO MF
GERADOR
DE TONS
CONCEN-
TRADOR
DE ASSI-
NANTES
(MATRIZ
DE CON-
CENTRA-
ÇÃO)
SINALIZA_
ÇÃO MF
UNIDADE
DE TER-
MINAÇÃO
ANALÓGICA
CAS
CCS
SELE-
TOR DE
GRUPO
(MATRIZ)
DE
COMU-
TAÇÃO
SISTEMA DE CONTROLE
CONTROLADOR
DE LINHA DE
ASSINANTE
Sinais Analógicos
Sinais Digitais
Sinais de Controle
SLTU-> Unidade de Terminação de Linha de Assinante
CAS -> Sinalização Associada a Canal
CCS -> Sinalização por Canal Comum
Troncos
Analó-
gicos
Unidade de Concentração de Assinantes - SCU
Unidade de Seletor de Grupo
GSU
I/O
DIAGRAMA EM BLOCOS DE UMA CENTRAL CPA GENÉRICA

## Slide 21: SLTU (Unidade de Terminação de Linha de Assinante)
fornece alimentação para o terminal telefônico;
detecção de fone fora do gancho;
detecção de pulsos proveniente de aparelho telefônico decádico
alimentação da corrente de campainha;
proteção contra sobretensão na linha;
conversão da linha analógica do assinante de 2 para 4 fios para o sistema de comutação digital;
junto com o controlador de linha de assinante, converte o sinal decádico em dígitos.
O controlador de linha provê a interface entre o SLTU e o sistema de controle

## Slide 22: CICLO DE VIDA DE UMA CHAMADA LOCAL
CENTRAL
Assinante A
Assinante B
SINAL INDICANDO FONE
FORA DO GANCHO
IDENTIFICANDO O
ASSINANTE A
MEMÓRIA ALOCADA
PARA DÍGITOS E CONEXÃO
DE ÓRGÃO COMUNS
TOM DE DISCAR
DÍGITOS DO ASSINANTE B
ANÁLISE DE DÍGITOS E
BUSCA DE CIRCUITOS
DE SAÍDA
EFETUA A COMUTAÇÃO
TOM DE CHAMADA
CORRENTE DE CAMPAINHA
SINAL DE ATENDIMENTO
DESCONECTA O TOM E A
CORRENTE DE CAMPAINHA
CONVERSAÇÃO
CONVERSAÇÃO
SUPERVISÃO DA CHAMADA
SINAL P/ FRENTE INDICANDO
FONE NO GANCHO
SINAL P/ TRÁS INDICANDO
FONE NO GANCHO
DESCONEXÃO DOS
EQUIPAMENTOS