Carolina Meirelles Vieira

César Henrique Kallas

PROJETO WATT

Campinas

2011

Carolina Meirelles Vieira

César Henrique Kallas

PROJETO WATT

Projeto referente à disciplina

Rádio Enlace Digitais,

Ministrado pelo Professor

Dr. Geraldo Gil R. Gomes, pelo

Curso de Engenharia de Redes e

Sistemas de Telecomunicações,

Turma T74, Inatel.

Campinas

2011

SUMÁRIO

1.  Introdução	4

1.1	Antena Parabólica	4

2.	Dados Do Projeto	6

2.1      Dados Do Equipamento	6

2.2	Perdas	6

2.3      Dados Da Antena	6

3. Cálculos	8

3.1	Fator Geoclimático	8

3.2 	Determinação Do Fator De Ocorrência De Multiplos Percursos	8

3.3 	Determinação Da Probabilidade De Inoperância Por Desvanecimento Seletivo	8

3.4 	Determinação Da Margem Instalada	8

3.5 	Determinação Da Probabilidade De Inoperância Devido Ao Desvanecimento Não Seletivo	9

3.6 	Determinação Da Probabilidade De Inoperância Total	9

3.7	Determinação Do Fator De Mérito Da Diversidade Espacial	9

3.8     Determinação Do Fator De Correlação Do Desvanecimento Não Seletivo E Coeficiente De Correlação	9

3.9 	Determinação De Correlação Do Desvanecimento Seletivo	10

3.10   Determinaçõa Do Fator De Melhoria Por Desvanecimento Seletivo	10

3.11   Determinação Da Propabilidade De Inoperância Com Uso De Diversidade	10

3.13   Determinação Da Probabilidade De Inoperância Total	10

4. Tabela Resultados Parciais	11

5. Desenho Com A Configuração Das Estações	12

1.  INTRODUÇÃO

Este projeto consiste em projetar e especificar um projeto de radioenlace (transmissão de dados por ondas de rádio freqüência).

Para ocorrer uma comunicação são necessários três elementos primordiais: transmissor, receptor e o meio de transmissão. A comunicação é feita pelas ondas eletromagnéticas do transmissor para o receptor e vice-versa.

No enlace deste projeto será utilizada antena parabólica, com um espaçamento vertical entre as antenas de 10m, sem obstruções.

Os valores atribuídos a freqüência, distancia, latitude entre outros dados serão verificados no próximo módulo.

## ANTENA PARABÓLICA

Para este projeto será utilizada um tipo de antena chamada parabólica, que tem por característica a diretividade e foco do sinal irradiado (capacidade de concentrar a energia em determinada direção).

Figura 1 - Antena parabólica

Nas antenas parabólicas, todos os raios provenientes do iluminador localizado no foco F (Figura 1), seguem trajetos paralelos ao eixo da parábola, após a reflexão. Isto permite então uma grande concentração da energia irradiada em torno desse eixo, com a conseqüente elevação da diretividade da antena. (Essa propriedade é muito conhecida em ótica no estudo dos espelhos parabólicos, onde os raios de luz incidentes paralelamente ao eixo convergem para o foco) – Fonte: Inatel, TP 303 – Antenas.

O ganho da antena é elevado, visto que possui um pequeno ângulo de abertura de irradiação de sinal e por isso são muito utilizadas para enlace de grandes distâncias.

Para o projeto há vários parâmetros a serem considerados como: ganho, potência de transmissão, potência limiar, fator de ocorrência de múltiplos percursos, entre outros.

- DADOS DO PROJETO

| Descrição | Dados Projeto WATT |
| --- | --- |
| Extensão (km) | 50 |
| Faixa (Ghz) | 7.8 |
| Longitude | -51 |
| Latitude | -31.5 |
| Altitude da estação A (m) | 810 |
| Altitude da estação B (m) | 390 |
| Fator de rugosidade do terreno (m) | 88 |
| Hierarquia | STM-1 |
| Configuração | 2+1 |
| Confiabilidade % | 99,9999 |

2.1      DADOS DO EQUIPAMENTO

| Especificações | Faixas – 8Ghz |
| --- | --- |
| Hierarquia | STM-1 |
| Potencia de transmissão (dBm) | 27 |
| Potencia de limiar para Berl (dBm) | -70 |
| Área de assinatura | 500x10-6 |

## PERDAS

| Guias de ondas | 4 dB |
| --- | --- |
| Circuladores | 0.75 dB |
| Filtros | dB |

2.3      DADOS DA ANTENA

| Tipo / modelo | Parabólica polarização única PL8-71GF (aka PL8-77) |
| --- | --- |
| Ganho no centro da faixa (dBi) | Baixa: 42.9 dBi / Média: 43.3 dBi / Alta: 43.6 dBi |
| VSWR | 1.06 |
| Faixa | 7.750 – 8.400 GHz |
| Diâmetro | 2.4 |
| FronttoBack Ratio | 50 dB |

Figura 2 - Foto antena Andrew PL8-77

Fonte: http://antennasystems.com/Merchant2/pdf/PL8-77.pdf

3. CÁLCULOS

## FATOR GEOCLIMÁTICO

K = 10-3.9-0.003dN1sa-0.42

K = 10-3.9-0.003-482.988-0.42

K = 5.395x10-4 %

## 3.2 	DETERMINAÇÃO DO FATOR DE OCORRÊNCIA DE MULTIPLOS PERCURSOS

|ε| = hH – hL / d

|ε| = 810 – 390 / 50000m

|ε| = 8.4 mrad

p0 = K x d3.2 (1 + |ε|)-0.97x100.032xf-0.00085x hl

p0 = 5.935x10-4 x 503.2 (1 + 8.4)-0.97x100.032x7.8 - 0.00085x390

p0 = 162.22 x  0.113 x 0.828

p0 = 15.28%

## 3.3 	DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE INOPERÂNCIA POR DESVANECIMENTO SELETIVO

P0 = p0 / 100 = 15.28/100

P0  = 15,28 x 10-2

ŋ = 1- exp(-0.2x P00.75) = 1 – exp(-0.2x0.15280.75)

ŋ = 4,7 x 10-2

τm = 0.7x(d/50)1.3 = 0.7x(50/50) 1.3

τm = 0.7ns

Ps = 4.32 x ŋ x S x τm2 = 4.32 x 0.047 x 500x10-6 x 0.72

Ps = 4.974x10-5

## 3.4 	DETERMINAÇÃO DA MARGEM INSTALADA

Ae = 92.44 + 20log(dxf)

Ae = 92.44 + 20log(50x7.8)

Ae = 144.26 dB

ΣG = 42.9 + 42.9 = 85.8

ΣA = Ae + Ad + Ag + A0

ΣA = 144.26 + 0.75 + 4 + 6

ΣA = 155 dB

Pt + ΣG = Pr + ΣA = 27 + 85.8 = Pr + 155

Pr = -42.2dBm

M = Pr – PL = -42.2 – (-75)

M = 32.8dB

## 3.5 	DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE INOPERÂNCIA DEVIDO AO DESVANECIMENTO NÃO SELETIVO

Pns = P0 X 10-M/10 = 0.1528 x 10-32.8/10

Pns = 80,2 x 10-6 dB

## 3.6 	DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE INOPERÂNCIA TOTAL

C% = 100 – Ptot x 100

Ptot = 100 – C% /100

Ptot = 100 – 99.9999 / 100

Ptot = 1 x 10-6

Consequentemente:

Ps > Ptot  necessidade de diversidade

## DETERMINAÇÃO DO FATOR DE MÉRITO DA DIVERSIDADE ESPACIAL

 = [1- exp(-0.04 x l0.87  x f -0.12 x d0.48 x p0-1.04)]

exp(-0.04 x  100.87   x 7.8-0.12 x 500.48 x 15.28-1.04)]

exp(-0.04 x 7.42 x 0.78 x 6.54 x 0.059)]

0.085

## 3.8  	DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CORRELAÇÃO DO DESVANECIMENTO NÃO SELETIVO E COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO

Kns2 = 1 – ( x P0/ ŋ)

Kns2 = 1 – (0.085 x 15,28 x 10-2  / 4,7 x 10-2)

Kns2 = 0.723

Kns2 > 0.26

Portanto,

rw = 1 – 0.6921 (1 - Kns2 )1.034

rw = 1 – 0.6921 (1 - 0.723) 1.034

rw = 0.8164

## 3.9 	DETERMINAÇÃO DE CORRELAÇÃO DO DESVANECIMENTO SELETIVO

Para 0,5 < rw < 0.9628,

kS2 =  1 – 0.195(1 - rw)0.109 – 0.13log(1- rw)

kS2 =  1 – 0.195(1 - 0.8164) 0.109 – 0.13log(1- 0.8164)

kS2 =  1 – 0.195(1 – 0.8164)0.204

kS2 =  0.862

## 3.10	DETERMINAÇÕA DO FATOR DE MELHORIA POR DESVANECIMENTO SELETIVO

Ms = ŋ(1  - kS2) / Ps

Ms = 0,047 (1 - 0.862) / 4.974x10-5

Ms = 130.4

## 3.11	DETERMINAÇÃO DA PROPABILIDADE DE INOPERÂNCIA COM USO DE DIVERSIDADE

Ms = Ps / Pds

130.4 = 4.974x10-5 / Pds

Pds = 3.814 X 10-7

3.12	FATOR DE MELHORIA E PROBABILIDADE POR DESVANECIMENTO NÃO SELETIVO

Mns = x 10M - V/10

Mns = 0.085 x 10 32.8 – 85.8/10

Mns = 1.410 x 1023

Mns = Pns / Pdns

Pdns = 80,2 x 10-6 /  1.410 x 1023

Pdns = 1.495 x 10-36

## 3.13   DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE INOPERÂNCIA TOTAL

Pd = (Pds 0.75 + Pdns 0.75)4/3

Pd = ((3.814 X 10-7) 0.75 + (1.495 x 10-36 ) 0.75)4/3

Pd = 0.0000004

4. Tabela resultados parciais

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Fator geoclimático | K = 5.395x10-4 % |
| Determinação do fator de ocorrência de múltiplos percursos | ¦ε¦ = 8.4 mrad p0 = 15.28% |
| Determinação da probabilidade de inoperância por desvanecimento seletivo | P0 = 15,28 x 10-2 ŋ = 4,7 x 10-2 τm = 0.7ns ps = 4.974x10-5 |
| Determinação da margem instalada | Ae = 144.26 db Σg = 42.9 + 42.9 = 85.8 Σa = 155 db Pr = -42.2dbm M = 32.8db |
| Determinação da probabilidade de inoperância devido ao desvanecimento não seletivo | Pns = 80,2 x 10-6 db |
| Determinação da probabilidade de inoperância total | Ptot = 1 x 10-6 |
| Determinação do fator de mérito da diversidade espacial | 0.085 |
| Determinação do fator de correlação do desvanecimento não seletivo e coeficiente de correlação | Kns2 > 0.26 Rw = 0.8164 |
| Determinação de correlação do desvanecimento seletivo | Ks2 = 0.862 |
| Determinação do fator de melhoria por desvanecimento seletivo | Ms = 130.4 |
| Determinação da probabilidade de inoperância com uso de diversidade | Pds = 3.814 x 10-7 |
| Fator de melhoria e probabilidade por desvanecimento não seletivo | Mns = 1.410 x 1023 Pdns = 1.495 x 10-36 |
| Determinação da probabilidade de inoperância total | Pd = 0.0000004 |

5. Desenho com a configuração das estações

Figura 3 - Desenho das estações sem diversidade

Figura 4 -  - Desenho das estações com diversidade