Inatel - Professor: Prof. Estevan Marcelo Lopes – TP 305

Alunos:

Carolina Meirelles Vieira

César Henrique Kallas

Turma: T74

1. Considere um sistema com as seguintes características: N=7 com células tri-setorizadas, que apresenta uma largura de faixa para propagação do sistema de 25Mhz onde cada canal neste padrão possui 200 Khz de largura de faixa. Este padrão utiliza o esquema de acesso TDMA, onde cada portadora consegue alocar até 8 usuários. Suponha também uma taxa de bloqueio de 1%, μ = 1.55’; n=0,75 e Tobs = 60’. Calcular a capacidade deste sistema (número de assinantes).

Número canais = 25x106 / 200x103 = 125

Número de canais digitais = 125x8 = 1000

Canais de tráfego = 1000/4 – 3 = 247

1%   ρ(250) = 228.3

Nassinantes =  ρxTobs / μxn

N = 228.3 x 60 / 1.55x0.75

N = 11768 assinantes

2. Explique como um sistema de comunicação móvel celular possui capacidade de expansão praticamente infinita.

O sistema de comunicação móvel permite uma maior capacidade de tráfego, sendo praticamente ilimitado, pois se restringe apenas no acréscimo ERB’s e CCC’s. Esta maior capacidade é obtida através de um numero maior de canais de rádio por espectro e uma reutilização desses canais em uma determinada área. Esta área de cobertura é dividida em células, de modo que potencia transmitida seja baixa. Com todas essas características há uma expansão infinita do sistema móvel.

Sendo assim, o sistema de celular é divido em pequenas áreas de coberturas, chamadas de módulos. Os módulos tornam a expansão deste sistema praticamente infinita, ao contrário do sistema de telefonia convencional.

3. Explique os quatros tipos de handoff existentes em um sistema CDMA: soft handoff, softer handoff, soft softer handoff e CDMA para Analog handoff.

1) Hard-Handoff (CDMA para Analog handoff) – A comunicação com ERB antiga através do canal CDMA é descontínua e uma nova comunicação com a nova ERB e necessariamente outro canal CDMA é estabelecido.

2) Soft- Handoff é um estado de chamada no qual dois ou mais estações base suportam uma estação móvel.  A estação móvel mantém comunicação simultânea entre a

ERB antiga e a nova ERB.

3) Softer Handoff – são setores de uma mesma célula, a estação permite que a combinação seja feita por um modem CDMA que veja os múltiplos setores. A estação móvel mantém comunicação simultânea entre

dois ou mais setores da mesma ERB e certamente dentro do mesmo canal CDMA desta ERB.

4) Soft-Softer-Handoff – A estação móvel mantém a comunicação simultânea

entre dois ou mais setores da mesma ERB e uma outra ERB.

Fonte: TP-305 - Sistemas de Comunicações Móveis - Slides

4. Como podemos determinar o número de células em um cluster? Mostre o procedimento.

O número de células por cluster pode ser dado pela fórmula: N = i2 + i × j + j2 ; onde i e j são números inteiros e , e pela combinação de seus valores chega-se aos valores de N possíveis :  N = 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, etc.

Esta fórmula é dada devido a forma de geometria hexagonal, o qual tem distâncias de reuso isotrópicas (distâncias iguais entre todas as células cocanal).

5. Compare as características de um sistema centralizado e de um sistema celular.

- Sistema Centralizado – não tem reuso de freqüência, potencia de transmissão

alta, planejamento simples, custo baixo para implantação, confiabilidade baixa, expansão complexa.

- Sistema Celular – reuso de freqüência, potencia de transmissão baixa, planejamento complexo, custo complexo para implantação, confiabilidade alta e expansão fácil.

Veja a tabela abaixo para melhor comparação:

| SISTEMA CONVENCIONAL | SISTEMA CELULAR |
| --- | --- |
| baixa densidade de usuários | alta densidade de usuários |
| não reutilizam frequência | fazem reuso de frequências |
| alta potência de transmissão | baixa potência de transmissão |
| antenas elevadas | antenas pouco elevadas |
| grande área de cobertura | cobertura dividida em células |
| sem expansão modular | expansão modular |

6. Estimar o número de usuários móveis que podem ser atendidos por um sistema CDMA usando uma largura de faixa em RF de 1,25 Mhz para transmitir dados a uma taxa de 100kbps. Assuma: Eb/No = 10dB; interferência entre células vizinhas 60%; fator de atividade vocal: 50%; fator de controle de potência 0.80 e fator de interferência entre as antenas 2,55.

M = Gp / Eb/No x 1/1+β x α x 1/υ x λ

Eb/No = 10dB = 10

Gp = Bw/R = 1.25x106 / 100x103 = 12.5 hz/seg

M = 12.5/10 x 1/1+0.6 x 0.8 x 1/0.5 x 2.55

M = 1.25 x 0.625 x 0.8 x 2 x 2.55

M = 3 usuarios/celulas

7. Calcule a perda média usando o modelo de Okumura para d=70km, hte = 100m, hre = 8m em um ambiente suburbano. Se a estação rádio base transmissora irradia uma potência (EIRP) de 0,8 kW para uma frequência de portadora sintonizada em 1250 Mhz, calcule a potência no receptor.

d = 70km

hte = 100m

hre = 8m

f = 1250mhz

Ptx = 0,8 kw

λ = c/f = 3x108 / 1250x106 = 0.24

Lf = 10log ( λ2 / (4π)2 x d2) = 10log (0.242 / (4π)2 x 700002)

Lf  = 10*log10(λ ^2 / ((4*3.1415)^2 * 70000^2))

Lf  = 131.28dB

A(d,f) = 70km,1250Mhz = 53dB

G(hte) = 20log (hte/200) = 20log (110/200)

G(hte) = -5.2dB

G(hre) = 20log (hre/3) = 20log (8/3)

G(hre) = 8.52dB

G(area) = 10dB

L = Lf  + A(d,f) – G(hte) – G(hre) – G(area)

L = 131.28 + 53 + 5.2 – 8.52 – 10

L = 170.96 	dB

Ptx = 0.8kW = 59dBm

Pr = Ptx – L + Grx = 59 – 146 + (-5.2)

Pr = -117.16dBm