Prof. Edson

Alunos: Carolina M. Vieira

César Kallas

João Vieira

TP 313

LISTA – AVALIAÇÃO FINAL

1) Protocolos IP, IPX, SNA..., endereçamento simples e hierárquico, segurança, serviço orientado a conexão e sem conexão e multidifusão presente ou ausente.

2) Circuitos virtuais concatenados: o estabelecimento da chamada ocorre antes do envio dos dados, cada pacote possui um identificador, todos os pacotes atravessam a mesma sequência de gateways.

Sem conexão: os pacotes são roteados usando endereço de destino, cada rede tem seu próprio endereço, não há garantia de entrega.

3) A possibilidade de comunicação de duas redes ou mais privadas passando pela internet.

4) A fragmentação ocorre quando um pacote grande deseja trafegar por uma rede que o comprimento máximo permitido e menor. Para solucionar este problema faz-se o uso do algoritmo de roteamento.

5) Rede IP: não orientado a conexão, sem sinalização para o estabelecimento da conexão, endereçamento e algoritmo distintos.

Rede ATM: qualidade de serviço,  orientado a conexão, sinalização para o estabelecimento da conexão, endereçamento e algoritmo distintos.

6) Overlay: independência entre os protocolos,

Peer:

7)

a) LIS constituem de redes IP independentes, interconectadas através de roteadores.

b) O servidor ATMARP permite a tradução de endereços IP em endereços ATM sem necessidade de broadcast.

c) A estação A vai enviar uma mensagem para a estação B. As duas estações já estão registradas no servidor ATMARP e cada estação possui seu endereço IP (IP_Aa e IP Ab) e ATM (ATM_A e ATM_B).

A envia um ATMARP_request para o servidor B solicitando o endereço ATM associado ao endereço IP  de B(IP_Ab). O servidor consulta sua tabela e verifica o endereço ATM (ATM_B) associado ao IP (IP_Ab). O servidor B envia um ATMARP_reply para estação A informando o endereço ATM de B (ATM_B).

A estação A estabelece um SVC com a estação B e passar a trocar informações. A estação A armazena em cachê a associação IP_Ab e ATM_B para próximos usos.

8)

a) Componentes da LANE:

LEC: associa um cliente LEC a LAN emulada correspondente.

LES: controla a adesão dos clientes e prove o serviço de resolução de endereço MAC em endereço ATM.

BUS: é utilizado para transmissão de trafego broadcast e multicast na LAN emulada.

b)

c)  O envio de dados em broadcast ocorre quando o usuário vai enviar uma mensagem, ele envia os quadros para o BUS, e este encaminhará através de sua conexão de reenvio por multicast.

d)  Protocolo Flush garante a ordem de entrega dos quadros ao LEC de destino.

9)

a) O MPOA elimina o roteamento hop-by-hop, usado em modelo cliente/servidor.

b) Resolução de endereço ocorre quando o usuário envia uma mensagem MPOA_resolution_request para o servidor MPS, solicitando endereço ATM. O servidor consulta seu cachê, e se conhece o endereço solicitado, informa o endereço ATM para o usuário. Caso não saiba o endereço, o mesmo envia uma mensagem NHRP_resolution_request para o próximo servidor MPS.

O processo continua ate a resolução NHRP chegue ao MPS de egresso que resolve o endereço IP no endereço ATM.

10) IWF faz o mapeamento e encapsulamento para preservar os parâmetros de serviço frame relay sobre atm.

11) O Mapeamento ocorre muitos para um: varias conexões lógicas frame relay, identificadas através do DLCI, são mapeadas em um único VCC ATM, identificadas pelo VPI/VCI.

Um para um: cada conexão frame relay, identificada pelo DLCI, é mapeada em um VCC ATM, identificado pelo par VPI/VCI.

12) O congestionamento e tratado através dos bits FECN e BECN.

Quando ocorre o congestionamento na rede frame relay – atm o bit FECN é setado.