Exercícios QoS

- A função densidade de probabilidade do atraso de uma rede é dada pela figura abaixo. Deseja-se que o atraso total (após a dejitter buffer) não ultrapasse 200 ms e a perda de pacotes no dejitter buffer não ultrapasse 5 %. Isto é possível? Caso não seja possível, tolera-se um atraso máximo de 400ms e uma perda de 10%. Isto é possível? Defina o playout delay mínimo de modo que a perda de pacotes não ultrapasse 5%.

1º caso: atraso após a dejjiter buffer não ultrapassar 200ms com perda máxima de 5%:

Toda a área da região B representa a probabilidade de perda. Cálculo da área B:

Área(B) = Área (A+B) – Área (A)

Área(B) = [(0,5 – 0,1)*5]/2 – [(0,2 – 0,1)*Y]/2

Mas pela semalhança de triângulos, Y vale:

5/Y = (0,3 – 0,1)/(0,2 – 0,1)

Y = 2,5

Então:

Área(B) = 1 – [0,1*2,5]/2

Área(B) = 0,875 = 87,5% de probabilidade de perda

Resposta: não é possível 200ms de atraso com perda máxima de 5%.

2º caso: atraso após a dejjiter buffer não ultrapassar 400ms com perda máxima de 10%:

Toda a área da região A representa a probabilidade de perda. Cálculo da área A:

Área(A) = [(0,5 – 0,4)*2,5]/2

Área(A) = 0,125 = 12,5% de probabilidade de perda

Resposta: não é possível 400ms de atraso com perda máxima de 10%, pois a perda foi de 12,5%.

3º caso: definir playout delay mínimo com perda perda máxima de 5%:

Para perda máxima de 5%, área C = 0,05 e playout = X. Então:

C = 0,05 = [(0,5 – X)*Z]/2

0,1/(0,5 – X) = Z	(a)

Por semelhança de triângulos:

5/Z = (0,5 – 0,3)/(0,5 – X)

5*(0,5 – X) = Z*0,2

25*(0,5 – X) = Z	(b)

Substituindo (a) em (b):

25*(0,5 – X) = 0,1/(0,5 – X)

12,5 –25X = 0,1/(0,5 – X)

(12,5 – 25X)* (0,5 – X) = 0,1

6,25 – 12,5X – 12,5X + 25X2 – 0,1 = 0

25X2  – 25X + 6,15 = 0

Resolvendo a equação, a solução que satisfaz é X = 0,437

Resposta: o playout delay mínimo de modo que a perda de pacotes não ultrapasse 5% é 437ms.

- Um transmissor gera pacotes de voz a cada 20 ms. O 1º pacote de um talk-spurt foi gerado no instante 0,9 seg. e é recebido no instante 1 seg.. Os demais pacotes são recebidos nos instantes: 2º) 1,07 seg. ; 3º) 1,10 seg. ; 4º) 1,13 seg. ; 5º) 1,18 seg. ; 6º) 1,21 seg. ; 7º) 1,24 seg. ; 8º) 1,27 seg. ; 9º) 1,30 seg. ; 10º) 1,35 seg. .

A estimativa do receptor no instante do 1º pacote era: di = 80ms e Vi = 20 ms.

Calcular quantos pacotes são perdidos se o playout delay, que é fixado no instante de recebimento do 1º pacote com base na estimativa corrente considerando K=1. Repetir para  K=4. A seguir calcular as novas estimativas de di e Vi após o recebimento do último pacote, considerando U=0,05.

| Pacote | TX (s) | RX (s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,90 | 1,00 |
| 2 | 0,92 | 1,07 |
| 3 | 0,94 | 1,10 |
| 4 | 0,96 | 1,13 |
| 5 | 0,98 | 1,18 |
| 6 | 1,00 | 1,21 |
| 7 | 1,02 | 1,24 |
| 8 | 1,04 | 1,27 |
| 9 | 1,06 | 1,30 |
| 10 | 1,08 | 1,35 |

1o caso: playout time do 1o pacote do talk spurt para K=1

p1 = t1 + d1 + K*v1

p1 = 0,90 + 0,08 + 1*0,02 = 1,00 s

Cálculo do parâmetro q1:

q1 = p1 – t1 = 1,00 – 0,90 = 0,10

Playout dos demais pacotes:

pj = tj + q1

p2 = t2 + q1 = 0,92 + 0,10 = 1,02

p3 = t3 + q1 = 0,94 + 0,10 = 1,04

Aplicando-se a fórmula acima para os dez pacotes, obtem-se os playouts mostrados na última coluna da tabela abaixo:

| Pacote | TX (s) | RX (s) | Playout (K=1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,92 | 1,07 | 1,02 |
| 3 | 0,94 | 1,10 | 1,04 |
| 4 | 0,96 | 1,13 | 1,06 |
| 5 | 0,98 | 1,18 | 1,08 |
| 6 | 1,00 | 1,21 | 1,10 |
| 7 | 1,02 | 1,24 | 1,12 |
| 8 | 1,04 | 1,27 | 1,14 |
| 9 | 1,06 | 1,30 | 1,16 |
| 10 | 1,08 | 1,35 | 1,18 |

Resposta para K=1: somente o primeiro pacote não será perdido, os demais (2 a 10) serão perdidos, uma vez que o tempo de recepção é superior ao playout.

2o caso: playout time do 1o pacote do talk spurt para K=4

p1 = t1 + d1 + K*v1

p1 = 0,90 + 0,08 + 4*0,02 = 1,06 s

Cálculo do parâmetro q1:

q1 = p1 – t1 = 1,06 – 0,90 = 0,16

Playout dos demais pacotes:

pj = tj + q1

p2 = t2 + q1 = 0,92 + 0,16 = 1,08

p3 = t3 + q1 = 0,94 + 0,16 = 1,10

Aplicando-se a fórmula acima para os dez pacotes, obtem-se os playouts mostrados na última coluna da tabela abaixo:

| Pacote | TX (s) | RX (s) | Playout (K=4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,90 | 1,00 | 1,06 |
| 2 | 0,92 | 1,07 | 1,08 |
| 3 | 0,94 | 1,10 | 1,10 |
| 4 | 0,96 | 1,13 | 1,12 |
| 5 | 0,98 | 1,18 | 1,14 |
| 6 | 1,00 | 1,21 | 1,16 |
| 7 | 1,02 | 1,24 | 1,18 |
| 8 | 1,04 | 1,27 | 1,20 |
| 9 | 1,06 | 1,30 | 1,22 |
| 10 | 1,08 | 1,35 | 1,24 |

Resposta para K=4: os pacotes 1, 2 e 3 não serão perdidos, os demais (4 a 10) serão perdidos, uma vez que o tempo de recepção é superior ao playout.

Novas estimativas di e vi para U=0,05:

Pacote 2:

d2 = (1–U)*d1 + U*(r2–t2) = (1–0,05)*0,08 + 0,05*(1,07–0,92) = 83,5ms

v2 = (1–U)*v1 + U*|r2–t2–d2| = (1–0,05)*0,02 + 0,05*|1,07–0,92–0,0835| = 22,33ms

Pacote 3:

d3 = (1–U)*d2 + U*(r3–t3) = (1–0,05)*0,0835 + 0,05*(1,10–0,94) = 87,33ms

v3 = (1–U)*v2 + U*|r3–t3–d3| = (1–0,05)*0,02233 + 0,05*|1,10–0,94–0,08733| = 24,85ms

Pacote 4:

d4 = (1–U)*d3 + U*(r4–t4) = (1–0,05)*0,08733 + 0,05*(1,13–0,96) = 91,46ms

v4 = (1–U)*v3 + U*|r4–t4–d4| = (1–0,05)*0,02485 + 0,05*|1,13–0,96–0,09146| = 27,53ms

Pacote 5:

d5 = (1–U)*d4 + U*(r5–t5) = (1–0,05)*0,09146 + 0,05*(1,18–0,98) = 96,89ms

v5 = (1–U)*v4 + U*|r5–t5–d5| = (1–0,05)*0,02753 + 0,05*|1,18–0,98–0,09689| = 31,31ms

Pacote 6:

d6 = (1–U)*d5 + U*(r6–t6) = (1–0,05)*0,09689 + 0,05*(1,21–1,00) = 102,55ms

v6 = (1–U)*v5 + U*|r6–t6–d6| = (1–0,05)*0,03131 + 0,05*|1,21–1,00–0,10255| = 35,12ms

Pacote 7:

d7 = (1–U)*d6 + U*(r7–t7) = (1–0,05)*0,10255 + 0,05*(1,24–1,02) = 108,42ms

v7 = (1–U)*v6 + U*|r7–t7–d7| = (1–0,05)*0,03512 + 0,05*|1,24–1,02–0,10842| = 38,94ms

Pacote 8:

d8 = (1–U)*d7 + U*(r8–t8) = (1–0,05)*0,10842 + 0,05*(1,27–1,04) = 114,50ms

v8 = (1–U)*v7 + U*|r8–t8–d8| = (1–0,05)*0,03894 + 0,05*|1,27–1,04–0,11450| = 42,77ms

Pacote 9:

d9 = (1–U)*d8 + U*(r9–t9) = (1–0,05)*0,11450 + 0,05*(1,30–1,06) = 120,78ms

v9 = (1–U)*v8 + U*|r9–t9–d9| = (1–0,05)*0,04277 + 0,05*|1,30–1,06–0,12078| = 46,59ms

Pacote 10:

d10 = (1–U)*d9 + U*(r10–t10) = (1–0,05)*0,12078 + 0,05*(1,35–1,08) = 128,24ms

v10 = (1–U)*v9 + U*|r10–t10–d10| = (1–0,05)*0,04659 + 0,05*|1,35–1,08–0,12824| = 51,35 ms

Resposta: após o último pacote, os novos valores de di e vi são, respectivamente, 128,24ms e 51,35ms.

- Um roteador possui filas com três classes de prioridade. Alta, média e baixa. Em um dado instante tem-se:

  - Fila de alta prioridade (peso 5) - 20 pacotes de 20 bytes

  - Fila de média prioridade (peso 3) – 4 pacotes de 100 bytes

  - Fila de baixa prioridade (peso 2) – 2 pacotes de 200 bytes.

Determine os três primeiros pacotes transmitidos se o algoritmo WFQ é utilizado.

Com base no conceito do algoritmo BRR, o WFQ supõe a transmissão de um número de bits igual ao peso associado ao fluxo em questão. Dessa forma ele consegue calcular o instante de transmissão de cada pacote. Portanto, em cada ciclo, seriam transmitidos 5 bits da fila de alta prioridade, 3 bits da fila de média prioridade e 2 bits da fila de baixa prioridade.

Conforme os pacotes vão se completando nesses ciclos, eles assumem uma sequência de transmissão. Usarei o conceito de ‘bits/ciclo’ para calcular a ordem de cada pacote. Em bits:

- Fila de alta prioridade (peso 5) – 20 pacotes de 160 bits = 3200 bits

- Fila de média prioridade (peso 3) – 4 pacotes de 800 bits = 3200 bits

- Fila de baixa prioridade (peso 2) – 2 pacotes de 1600 bits = 3200 bits

Para a fila de alta prioridade, a cada 5 bits por ciclo, cada pacote gastaria 160/5 = 32 ciclos para ser transmitido. Ou seja, a cada 32 ciclos, um pacote de alta prioridade se completa.

Para a fila de média prioridade, a cada 3 bits por ciclo, cada pacote gastaria 800/3 = 267 ciclos para ser transmitido. Ou seja, a cada 267 ciclos, um pacote de média prioridade se completa.

Para a fila de baixa prioridade, a cada 2 bits por ciclo, cada pacote gastaria 1600/2 = 800 ciclos para ser transmitido. Ou seja, a cada 800 ciclos, um pacote de baixa prioridade se completa.

Comparando-se as filas de alta e média prioridade, tem-se 267/32=8,3. Ou seja, nos 8*32=256 primeiros ciclos seriam transmitidos os 8 primeiros pacotes da fila de alta prioridade.

Ao completar o ciclo 267, seria transmitido o primeiro pacote da fila de média prioridade (9º pacote a ser transmitido).

Resposta: os três primeiros pacotes transmitidos serão da fila de alta prioridade.

Apenas para completar a questão, a tabela abaixo ilustra o ciclo em que cada pacote seria transmitido. A partir dessa tabela, observando a ordem dos ciclos em que cada pacote seria transmitido, pode-se determinar a sequência de todos os pacotes, conforme tabela logo abaixo.

Sequência completa de transmissão de todos os pacotes:

- O contrato de tráfego entre uma fonte rt-VBR e uma rede ATM possui os seguintes parâmetros: SCR = 100 cps, PCR = 200 cps, MBS = 3 células. O CDVT utilizado para a conexão é de 1 ms. A fonte gera o seguinte padrão de tráfego: 4 células espaçadas de 3 ms, seguidas de um intervalo de 11 ms sem células, e assim sucessivamente. Cada célula tem duração de 2 ms. Todas as células são geradas com CLP = 0. Aplique o algoritmo GCRA (mostre todos os cálculos da aplicação do algoritmo) e indique na tabela abaixo os parâmetros solicitados e quais células são consideradas conformes.

| Célula | Ta | TATs | TATp | TATs - Ta | TATp - Ta | Conforme? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 28 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33 |  |  |  |  |  |
| 7 | 38 |  |  |  |  |  |
| 8 | 43 |  |  |  |  |  |

- Marque as alternativas corretas.

- A arquitetura DiffServ reserva recurso para cada fluxo na rede e, por isto, é a arquitetura mais adequada para se prover QoS em backbones. Falso

- O protocolo RSVP é utilizado para reservar recursos na rede. A mensagem de PATH é a responsável por efetivar a reserva de recurso. Falso

- A fragmentação de longos pacotes de dados em pacotes menores uniformiza o tamanho dos pacotes em redes VoIP e, em função disto, diminui o atraso médio e o jitter dos pacotes de voz. Verdadeiro

- O dejitter buffer tem por função eliminar o jitter experimentado pelos pacotes. Para que o jitter seja completamente eliminado, o atraso total (incluindo o dejitter buffer) experimentado por todos os pacotes deve ser igual ao máximo atraso introduzido pela rede. Verdadeiro

- Pacotes de voz em um serviço de telefonia sobre IP podem experimentar atrasos de até 1 segundo, sem perda de qualidade pelo ponto de vista do usuário. Falso

- O sinal de vídeo é mais sensível a perda de pacotes do que o sinal de voz. Verdadeiro

  - A estimativa do atraso (di) em uma rede multimídia é de 200 ms e estimativa do desvio (vi) é de 25 ms. O playout time do primeiro pacote de um talk spurt recebido é fixado com base nestas estimativas, utilizando o parâmetro k = 4. A tabela abaixo ilustra os instantes de transmissão e chegada de todos os pacotes do talkspurt. Há perda de pacotes? Caso positivo, quais pacotes serão perdidos por excesso de atraso?

| Pacote | Instante Transmissão | Instante Recepção |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 segundos | 10.2 |
| 2 | 10.02 | 10.25 |
| 3 | 10.04 | 10.3 |
| 4 | 10.06 | 10.33 |
| 5 | 10.08 | 10.36 |
| 6 | 10.1 | 10.39 |
| 7 | 10.12 | 10.4 |
| 8 | 10.14 | 10.42 |
| 9 | 10.16 | 10.45 |
| 10 | 10.18 | 10.5 |

Playout time do 1o pacote do talk spurt para K=4

p1 = t1 + d1 + K*v1

p1 = 10 + 0,2 + 4*0,025 = 10,30 s

Cálculo do parâmetro q1:

q1 = p1 – t1 = 10,30 – 10 = 0,30

Playout dos demais pacotes:

pj = tj + q1

p2 = t2 + q1 = 10,02 + 0,30 = 10,32

p3 = t3 + q1 = 10,04 + 0,30 = 10,34

p4 = t4 + q1 = 10,06 + 0,30 = 10,36

p5 = t5 + q1 = 10,08 + 0,30 = 10,38

p6 = t6 + q1 = 10,10 + 0,30 = 10,40

p7 = t7 + q1 = 10,12 + 0,30 = 10,42

p8 = t8 + q1 = 10,14 + 0,30 = 10,44

p9 = t9 + q1 = 10,16 + 0,30 = 10,46

p10 = t10 + q1 = 10,18 + 0,30 = 10,48

Aplicando-se a fórmula acima para os dez pacotes, obtem-se os playouts mostrados na última coluna da tabela abaixo. No caso do instante de recepção ser superior ao playout, o pacote é perdido por excesso de atraso:

| Pacote | TX (s) | RX (s) | Playout (K=4) | Playout > RX Sim: conforme Não: perdido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10.2 | 10,30 | Sim |
| 2 | 10.02 | 10.25 | 10,32 | Sim |
| 3 | 10.04 | 10.3 | 10,34 | Sim |
| 4 | 10.06 | 10.33 | 10,36 | Sim |
| 5 | 10.08 | 10.36 | 10,38 | Sim |
| 6 | 10.1 | 10.39 | 10,40 | Sim |
| 7 | 10.12 | 10.4 | 10,42 | Sim |
| 8 | 10.14 | 10.42 | 10,44 | Sim |
| 9 | 10.16 | 10.45 | 10,46 | Sim |
| 10 | 10.18 | 10.5 | 10,48 | Não |

Resposta: será perdido o pacote 10 por excesso de atraso.

# Text boxes

0,1

0,5

5

[seg.]