PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE REDES E SISTEMAS DE

TELECOMUNICAÇÕES

TP319 – REDES ÓPTICAS, MPLS E GMPLS

PROFESSOR: ANTÔNIO M. ALBERTI

Estudo Dirigido: Redes Ópticas

1. O que é WDM?

Wavelength Division Multiplexing (WDM) é uma tecnologia que permite multiplexar várias portadoras ópticas em uma única fibra óptica através do uso de diferentes comprimentos de onda de um laser para carregar diferentes sinais ópticos.

2. O que significa equilibrar o uso das técnicas TDM e WDM em uma rede ópticas?

Tanto o WDM, como o TDM, permitem aumentar a capacidade de transmissão dos sistemas ópticos, e são complementares uns aos outros. Portanto, as redes hoje usam uma combinação de TDM e WDM.

3. Explique como a comunicação WDM permite que sejam transportados nas redes fotônicas tráfego eletrônico tanto de comutação de circuitos, quanto de comutação de pacotes.

Os atuais sistemas WDM usam cada comprimento de onda com um canal separado, que pode ser usado para transportar tráfego de comutação de circuitos ou de pacotes, inclusive com taxas de transmissão diferentes.

4. Explique qual a importância dos filtros e lasers ópticos sintonizáveis em redes WDM.

As redes WDM utilizam os lasers sintonizáveis e filtros ópticos estreitos, para operar com vários comprimentos de onda nas janelas de 1300 e 1550 nm,

5. A janela de 1550 nm é a janela preferida para redes WDM. Por quê?

A preferência é pela janela de 1550 nm, uma vez que esta é janela com menores perdas intrínsecas e maior disponibilidade de bons amplificadores ópticos.

6. Compare os sistemas CWDM com os DWDM.

7. Considere o plano de canais ITU-T dado na Recomendação G.694.1 para sistemas DWDM. Considerando n=2, determine as freqüências válidas para canais DWDM em sistemas com 100 GHz, 50 GHz, 25 GHz e 12.5 GHz de espaçamento., respectivamente. A que comprimentos de onda equivalem estas freqüências.

Slide 12

100 Ghz

R = 193,1 Thz + n * 0,1

R = 193,1 Thz + 2 x 0,1

R = 193,3 Thz

V = γ * f

γ = 3,0 x 108 / 193,3 * 1012  = 1552 nm

50 Ghz

R = 193,1 Thz + n * 0,05

R = 193,1 Thz + 2 x 0,05

R = 193,2 Thz

V = γ * f

γ = 3,0 x 108 / 193,2 * 1012  = 1553 nm

8. Considere a rede WDM mostrada na figura abaixo. Comente sobre o papel de cada componente desta rede. Cite duas diferenças entre o ADM e o OADM.

OADM = Multiplexador óptico add/drop. São usados em localizações nas quais uma parte dos games (comprimentos de onda) precisam ser descarregadas.

OXC = funcionalidade semelhante aos OADM, mas permite maior escala em termos de números de portas e gamas. São chaves comutadores ópticas. Crossconnect óptico.

Os usuários (clientes) dessa rede são conectados à OLT, OADM e OXC.

Os clientes podem ser roteadores IP, comutadores ATM e equipamentos SDH.

OLT = terminal de linha óptico, multiplexação de vários comprimentos de onda em uma fibra óptica. São conectados as bordas das redes.

9. O que é um lightpath?

Um lightpath é um canal óptico fim a fim. A arquitetura suporta uma variedade de topologias, incluindo anel e malha.

10. Considere a figura abaixo. Pede-se:

a) Quais são os lightpaths desta rede?

b) Existem s sendo reusados? Quais?

c) Dê um exemplo de como a conversão de s permite reduzir a probabilidade de bloqueio de

lightpaths nesta rede. Uso o cenário da figura.

d) É possível se fazer um novo lightpath para proteger o tráfego de A para C em caso de falha.

11. Comente sobre a regeneração 3R. Porque ela é necessária nos transponders?

Resincronização (tempo), reformatação (forma) e regeneração (potência) de sinais (3R).

12. Comente sobre a necessidade de OADMs em redes ópticas WDM. E os OXCs?

13. O que significa traffic grooming no contexto de OXCs WDM?

14. Considere o anel físico WDM e as três topologias virtuais abaixo. Determine o número de portas e o número de comprimentos de onda necessários se a rede tiver N = 16 nós para três topologias virtuais de lightpaths: a) anel; b) estrela e c) malha. Considere t = 3 unidades de tráfego de cada roteador para os demais roteadores da rede. Se o custo por porta for R$ 2000,00 e o custo por for R$ 5000,00, qual das topologias virtuais possui melhor resultado?

15. Quais são as principais limitações tecnológicas que dificultam as execução de todas as funções da comutação de pacotes no domínio óptico?

16. Cite três tecnologias chaves utilizadas no projeto Akari.