PROCEDIMENTO:

Discutir os resultados levando em consideração as tolerâncias indicadas.

4.1)

a)    R1= R2		b) R1 = 0,1 K( 		c) U= 2V

Marrom		    R2 = 0,1 K(		a1 = 19,3 mA

Preto					a2 = 19,3 mA

Marrom					U1= U2 = 1,93V

Dourado					at = 19,3 mA

4.2)

a)    R1= R2 = R3 	b) R1 = 0,1 K( 		c) U= 2V

Marrom		    R2 = 0,1 K(		a1 = 10 mA

Preto		    R3 = 0,1 K(		a2 = 10 mA

Marrom					a3 = 10mA

Dourado					U1= U2 = U3 = 1V

at = 10 mA

4.3)

a)    R1= R4	 	b) R1 = 0,1 K 		c) U= 2V

Marrom		    R4 = 0,1 K		a1 = 10,7 mA

Preto					a2 = 10,7 mA

Marrom

Dourado					U1= U2 = 2,14V

at = 21,4 mA

4.4)

a)    R1= R3 = R4 	b) R1 = 0,1 K 		c) U= 2V

Marrom		    R3 = 0,1 K		a1 = 20,6 mA

Preto		    R4 = 0,1 K		a2 = 20,6 mA

Marrom					a3 = 20,6 mA

Dourado					U1= U2 = U3 = 2,06V

at = 61,7 mA

4.5)

a)    R1=R2=R3=R4=R5=R6 	b) R1 = 0,1 K 		c) U= 2V

Marrom			    R2 = 0,1 K		a1 = 3 mA

Preto			    R3 = 0,1 K		a2 =  3 mA

Marrom			    R4=R5=R6 = 0,1 K	a3 = 3 mA

Dourado						U1= U2 = U3 = 0,3V										at = 11,7 mA

QUESTÕES:

- Cordão A( Em paralelo. Como a corrente é dividida pelas lâmpadas de  forma igual, uma lâmpada acaba não dependendo da outra para funcionar. Assim quando uma lâmpada esta queimada ou foi retirada, esta não interfere no funcionamento das outras.

Cordão B( Em série. Ocorre o contrário em série. A corrente que passa na 1ª lâmpada, passa na Segunda e assim por diante. Se a lâmpada for retirada, ou seja, o circuito estará aberto, não passando a corrente que passaria nas seguintes lâmpadas, consequentemente, a corrente não passará pelo circuito e as lâmpadas não funcionarão.

- Em série, pois Req > R1 e R2

Exemplo:

Pois a Req = Rt(a resistência total( R1+R2).

- Em paralelo, pois Req < R1 e R2

Exemplo:

Pois a Req = R1.R2/ R1+ R2(Rt)

- Quando vários resistores estão ligados em série, a intensidade de corrente é a mesma em todos eles.

- Quando vários resistores estão ligados em paralelo, a d.d.p é idêntico em todos eles.

- Em um amperímetro ideal, a resistência interna é nula e não interfere na corrente medida, porque o amperímetro mede corrente elétrica, portanto a resistência tem de ser de tal forma, que a parcela da corrente total que passa, seja menor ou igual à corrente máxima permitida por ele. Portanto a resistência interna não pode interferir na passagem da corrente, tendendo a zero.

Em um voltímetro é infinitamente grande e não interfere na tensão medida, porque o voltímetro mede a tensão do circuito, assim a resistência interna tem de ser de tal forma que a parcela da corrente total que passa, seja maior ou igual à corrente mínima permitida por ele. Portanto, como a resistência tem de ser máxima, tendendo a infinito para que a tensão seja medida.