# PROCEDIMENTO

(A) Fio 1:

U = 2 volts		Material: cobre			Diámetro: 0,39 mm

(B) Fio 2:

U = 2 volts		Material: cromo + níquel		Diâmetro: 0,48 mm

Fio 1:

| L (cm) | I (A) | R (() |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,48 | 4,17 |
| 40 | 0,52 | 3,85 |
| 35 | 0,61 | 3,28 |
| 30 | 0,71 | 2,82 |
| 25 | 0,77 | 2,60 |
| 20 | 0,94 | 2,13 |
| 15 | 1,02 | 1,96 |
| 10 | 1,45 | 1,38 |
| 5 | 1,98 | 1,01 |

Fio 2:

| L (cm) | I (A) | R (() |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2,15 | 0,93 |
| 10 | 1,53 | 1,307 |
| 15 | 1,11 | 1,802 |
| 20 | 0,88 | 2,273 |
| 25 | 0,75 | 2,667 |
| 30 | 0,64 | 3,125 |
| 35 | 0,59 | 3,389 |
| 40 | 0,53 | 3,773 |
| 45 | 0,49 | 4,082 |

QUESTÕES

1)

2)

3) (cobre = 1,7*10-8

(níquel = 6,8*10-8

( = 1/(

(cobre = 1/1,7*10-8 = 5,9*107 (( . m)-1

(níquel = 1/6,8*10-8 = 1,5*107 (( . m)-1

4) 	Resistividade ( 	( = ( . m		i = c/s		V = J/c	( = V/i

( = (V/i) . m  =  ((J/c)/i).m  =  (((N.m)/(i.s))/i).m

( = [M].[m]

[s2] . [m] . [m]

[A] . [s]

[A]

( = 	[M] . [L]3

[T]3 . [I]2

Condutividade ( 	( = 1           (       ( = [T]3 . [I]2

(                            [M] . [L]3

5) A resistência elétrica aumenta pois é inversamente proporcional à corrente (diminui ao longo do fio) e é diretamente proporcional ao comprimento do fio.

R = U/i					R =  (.L/A

6) Sugerimos medir o comprimento do fio de um dos alvéolos que é ligado ao amperímetro, pois quanto maior ele for, maior será a resistência interna do amperímetro. Sendo que o valor de sua resistência interna é a própria resistência do fio.