Equivalente em água

- Objetivo

Construção de um calorímetro rudimentar e determinação de seu equivalente em água

- Material necessário

- Becker

- Recepiente de isopor com tampa

- Termômetro com escala graduada

- Bastão de vidro

- Aquecedor elétrico de imersão

- Água

- Introdução teórica

Equivalente em água E de um corpo é a massa de água que, trocando a mesma quantidade de calor que esse corpo, sofre a mesma variação de temperatura.

Sendo o calor especifico da água, 1 cal/g°C decorre que o equivalente em água de um corpo é numericamente igual à sua capacidade térmica.

Se um corpo tem capacidade térmica igual a 30 cal/°C , o seu equivalente em água é 30g. Isso significa que o corpo,em questão, ou os 30g de água , ao receberem a mesma quantidade de calor, sofrem a mesma variação de temperatura.

O instrumento que serve para medir a quantidade de calor é o calorímetro. Este é constituído por um recipiente onde se coloca água; possui uma tampa que permite fechá-lo perfeitamente; esta isolado termicamente, o melhor possível, do ambiente exterior. Um termômetro, que fica sempre imerso, assinala a temperatura da água contida no calorímetro.

O esquema visto acima ilustra o funcionamento do aparelho. Representa uma seção do instrumento - um bequer revestido por um isolante térmico (cortiça ou isopor, neste caso o ar), cheio de água - na qual está imerso um termômetro que acusa, por exemplo a temperatura de 20ºC. Coloca-se fragmentos de um metal (por exemplo, ferro a 60ºC) dentro do calorímetro.

A temperatura da água, inicialmente de 20ºC, sobe, porque o metal cede calor, até que as temperaturas da água e da esfera atinjam o mesmo valor t, de equilíbrio.

Este valor depende de diversos fatores, entre os quais a quantidade de água presente no calorímetro, a massa dos fragmentos, as respectivas temperaturas da água e do metal

O ideal seria que o aparelho não trocasse calor, de modo algum com o ambiente. Na prática, porém, o isolamento do recipiente que contém a água apenas reduz a um mínimo a troca de calor. Quando se emerge um corpo quente na água do calorímetro, ele aquece tanto a água quanto o recipiente, a parte imersa do termômetro e a camada de material isolante térmico em contato com o recipiente. Nota-se, assim, que nem todo o calor é utilizado para aquecimento da água. Costuma-se imaginar, então, que tudo se passa como se houvesse um pouco mais de água do que a realmente contida dentro do calorímetro. É possível, desse modo, determinar uma quantidade de água ideal, equivalente àquela parte do calorímetro que é aquecida. Para medir essa quantidade de calor cedida ao calorímetro, e então determinar seu equivalente em água, o processo é simples: junta-se ao aparelho uma quantidade conhecida de calor, vertendo-se, por exemplo, uma determinada massa de água a certa temperatura. Dessa maneira, é fácil calcular de que quantidade deverá aumentar essa temperatura. O aumento real, entretanto, será menor, pois o calor dissipa-se nas paredes do recipiente, do termômetro, da camada de material isolante, etc.

Para conseguir boas medidas, é necessário homogenizar a temperatura da água do calorímetro, antes de ler o termômetro. Usa-se um agitador, uma pequena haste de vidro ou metal colocado dentro do calorímetro e cujo equivalente em água é avaliado juntamente com os do termômetro e do recipiente.

- Procedimento

Foi colocado no recipiente 750g de água da torneira, e a mesma foi aquecida pelo aquecedor elétrico de imersão até o ponto necessário para acontecer a ebulição.

Quando acontece a ebulição, retira-se o aquecedor, e se veda o recipiente do meio externo, e na propria tampa do recipiente, se inseri um termômetro para se medir a temperatura.

Após medir a temperatura atual da água aquecida, colocou-se mais 400g de água na temperatura ambiente, para se medir o equilíbrio térmico, a temperatura no caso.

Após alguns minutos, se mede novamente a temperatura da água final.

Temperatura:

Água(750g) aquecida = 95ºC

Água torneira (400g) = 38º

# Água aquecida(750g) + água torneira(400g) = 73ºC

m.c(tf-ti) + e.(tf-ti) = 0

1150 .1(73-38) + e.(38-73) = 0

e=  40025 + e .(35)

e = 40025 / 35

e = 1143 g

No segundo caso, se ferve 400g de água e mistura-se com o mesmo procedimento, 750g de água em temperatura ambiente.

Temperatura:

Água(400g) aquecida = 94ºC

Água torneira (750g) = 27º

Água aquecida(400g) + água torneira(750g) = 52ºC

m.c(tf-ti) + e.(tf-ti) = 0

1150 .1(52-27) + e.(52-94) = 0

28750 + e . (-42) = 0

e= 28750/42

e = 684 g

Emedio da agua= 459g

- Conclusão

Concluímos que a experiência é útil para visualização dos diferenciais térmicos.

- Questões

- O que você entende por temperatura?

A temperatura de um corpo, ou sistema físico, é uma grandeza física escalar associada ao estado de agitação térmica das partículas constituintes do corpo ou sistema físico considerado. Em outra palavras, é a medida da energia térmica das partículas constituintes do sistema.

- Por que, em sua opinião, foi a água escolhida como uma substância padrão para definição da caloria, em vez de ferro, mercúrio ou outra substância qualquer?

Porque a água é uma substância padrão , com densidade padrão.

- Se dois corpos de diferentes capacidades térmicas receberem quantidades iguais de calor, o que podemos dizer a respeito de seus aquecimentos?

Pode-se dizer que o corpo que possui menor capacidade térmica leva mais tempo para aquecer do que o corpo que possui maior capacidade térmica.

- No interior de um recipiente de paredes adiabáticas (isto é, não permite troca de calor com o exterior) colocamos 500g de água a 20°C e 100g de chumbo a 200°C. A temperatura final de equilíbrio térmico é 21,1°C. Qual o calor específico do chumbo?

Qágua + Qchumbo = O

m.c.((  + m.c(( = 0

500.1.(21,1-20) + 100.c.(21,1-200) = 0

c = -550/-17890

c = 0,031 cal/g °C

- Um calorímetro (de equivalente em água ainda por determinar) contém 370g de água estando todo o sistema em equilíbrio térmico a 20°C. Misturando 200g de água a 50°C, a temperatura final de equilíbrio passa a ser de 30°C. Qual o equivalente em água do calorímetro?

Qáguaf + Qcalorímetro + Qáguaq = O

m.c.((  + m.c(( + m.c(( = 0

E. (( + m.c(( + m.c(( = 0

E = -200.1.(30-20) – 200.1.(30-50) / (30-20)

E = 200 g