Lei de Arquimedes

Materiais Utilizados:

- 1 Tripé de ferro

- 1 Haste de suporte

- 1 Grampo duplo

- 1 Eixo para roldana

- 1 Dinamômetro

- 1 Proveta

- 1 Balança

- 3 Corpos de prova

- Água e Óleo

Objetivos da Experiência:

- Verificar experimental da Lei de Arquimedes.

Resumo Teórico:

# Lei de Arquimedes:

- Um corpo mergulhado, total ou parcialmente, num líquido estático recebe deste uma força dirigida verticalmente para cima e de intensidade igual ao peso da quantidade de líquido deslocado. Assim denominamos o empuxo (E)

- O empuxo é a força que dá a impressão de que um corpo é mais leve quando imerso em água

Procedimento Adotado:

- Com dinamômetro, determinar os pesos dos três corpos de prova. Um deles é de latão, o outro de alumínio e o terceiro de ferro. Em seguida, com a balança, medir as massas dos três corpos de prova

- Promover a imersão total e parcial dos corpos em água e óleo e anotar a indicação do dinamômetro, bem como o volume de líquido deslocado. Com os valores dos pesos e também dos pesos aparentes, determinar os empuxos dos corpos.

Tabelas e dados:

Promovendo a imersão total dos corpos em água, anotamos a indicação do dinamômetro, bem como o volume deslocado.

Densidade água = 1 g/cm3

| Corpo | M (g) | P (N) | Pap (N) | E (N) | Vdes (mL) | Pdes (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumínio | 26,80 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 10 | 0,10 |
| Latão | 58,00 | 0,50 | 0,44 | 0,06 | 6 | 0,06 |
| Ferro | 78,11 | 0,66 | 0,56 | 0,10 | 10 | 0,10 |

| Alumínio E = d.V.g E = 1 x 0,01 x 10 = 0,10 E = 0,10 N Pap = P – E Pap = 0,20 – 0,10 Pap = 0,10 N | Latão E = d.V.g E = 1 x 0,006 x 10 = 0,06 E = 0,06 N Pap = P – E Pap = 0,50 – 0,06 Pap = 0,44 N | Ferro E = d.V.g E = 1 x 0,01 x 10 = 0,10 E = 0,10 N Pap = P – E Pap = 0,66 – 0,10 Pap = 0,56 N |
| --- | --- | --- |

Promovendo a imersão parcial dos corpos em água, anotamos a indicação do dinamômetro, bem como o volume deslocado.

Densidade água = 1 g/cm3

| Corpo | M (g) | P (N) | Pap (N) | E (N) | Vdes (mL) | Pdes (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumínio | 26,8 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 5 | 0,05 |
| Latão | 58,0 | 0,25 | 0,22 | 0,03 | 3 | 0,03 |
| Ferro | 78,4 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 5 | 0,05 |

| Alumínio E = d.V.g E = 1 x 0,005 x 10 = 0,05 E = 0,05 N Pap = P – E Pap = 0,10 – 0,05 Pap = 0,05 N | Latão E = d.V.g E = 1 x 0,003 x 10 = 0,03 E = 0,03 N Pap = P – E Pap = 0,25 – 0,03 Pap = 0,22 N | Ferro E = d.V.g E = 1 x 0,005 x 10 = 0,05 E = 0,05 N Pap = P – E Pap = 0,33 – 0,05 Pap = 0,28 N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Promovendo a imersão total dos corpos em óleo, anotamos a indicação do dinamômetro, bem como o volume deslocado.

Densidade óleo = 0,9 g/cm3

| Corpo | M (g) | P (N) | Pap (N) | E (N) | Vdes (mL) | Pdes (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumínio | 26,8 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 10 | 0,09 |
| Latão | 58,0 | 0,50 | 0,44 | 0,054 | 6 | 0,054 |
| Ferro | 78,4 | 0,66 | 0,57 | 0,09 | 10 | 0,09 |

| Alumínio E = d.V.g E = 0,9 x 0,01 x 10 = 0,09 E = 0,09 N Pap = P – E Pap = 0,20 – 0,09 Pap = 0,11 N | Latão E = d.V.g E = 0,9 x 0,006 x 10 = 0,054 E = 0,054 N Pap = P – E Pap = 0,50 – 0,054 Pap = 0,446 N | Ferro E = d.V.g E = 0,9 x 0,01 x 10 = 0,09 E = 0,09 N Pap = P – E Pap = 0,66 – 0,09 Pap = 0,57 N |
| --- | --- | --- |

Promovendo a imersão parcial dos corpos em óleo, anotamos a indicação do dinamômetro, bem como o volume deslocado.

Densidade óleo = 0,9 g/cm3

| Corpo | M (g) | P (N) | Pap (N) | E (N) | Vdes (mL) | Pdes (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumínio | 26,8 | 0,10 | 0,055 | 0,045 | 5 | 0,045 |
| Latão | 58,0 | 0,25 | 0,22 | 0,027 | 3 | 0,027 |
| Ferro | 78,4 | 0,33 | 0,28 | 0,045 | 5 | 0,045 |

| Alumínio E = d.V.g E = 0,9 x 0,005 x 10 = 0,045 E = 0,045 N Pap = P – E Pap = 0,10 – 0,045 Pap = 0,055 N | Latão E = d.V.g E = 0,9 x 0,003 x 10 = 0,027 E = 0,027 N Pap = P – E Pap = 0,25 – 0,027 Pap = 0,22 N | Ferro E = d.V.g E = 0,9 x 0,005 x 10 = 0,045 E = 0,045 N Pap = P – E Pap = 0,33 – 0,045 Pap = 0,285 N |
| --- | --- | --- |

Soluções e Cálculos:

Questões

- Mostrar, através de um esquema, todas as forças que atuam sobre o cilíndro.

Resposta:

- Por que se pode considerar que a energia mecânica é conservada, apesar da existência de atrito ente o cilindro e o pano inclinado?

Resposta:

Porque o energia cinética é igual a energia potencial, sendo assim o atrito e praticamente desprezível.

- Por que, na dedução da equação 1, não se pode começar a demonstração simplesmente escrevendo que m.g.h = m.v2/2?

Resposta:

Porque o cilindro contém uma velocidade angular a qual não pode ser desprezada e também o momento de inércia, a qual também não pode ser desprezada.

- Comparar o valor experimental do momento de inércia com o valor teórico calculado. Quais as possíveis causas da diferença?

Resposta:

As possíveis causas da diferença foi a velocidade do cilindro, devido a incerteza e dificuldade do cálculo experimental, sendo assim também ocorrendo uma diferença na velocidade angular.

5) Um cilindro oco está rolando, sem deslizar, sobre um plano horizontal. Qual a razão da energia cinética rotacional em relação ao centro, para a energia cinética total?

Resposta:

Icmw² / 2      (              85,58 * 4,77x10-4 / 2            (     0,0204 ( 0,0180

Icm (w)²/2 + m(v3)²    85,58 * 4,77x10-4 / 2 + 0,105 * 0,106²  1,133

Resumo dos resultados principais obtidos:

- Obtivemos os grau 3, 4, 5 dentre eles tivemos 3 altura e velocidade diferente sendo elas respectivamente:

- Altura: 2,61cm; 3,48cm; 4,35cm.

- Velocidade: 0,106 m/s; 0,0157 m/s; 0,0213 m/s.

Análise e Conclusão:

- Diante dos resultados obtidos observamos que à medida que aumentamos o grau do plano, maior velocidade o cilindro adquire, em uma pequena altura diferencial.

Bibliografia:

- Mecânica  Vetorial  para  Engenheiros  –  Estática

Ferdinand  P.  Beer

- Russell Johnston, Jr.

5ª Edição