Ponte de Wheatstone

# Objetivo

Estudo dos circuitos elétricos denominados Ponte de Wheatstone e Ponte de Fino, analisando como são utilizados para a determinação de resistências elétricas desconhecidas.

# Material necessário

- 1 Multímetro

- Resistores

- Régua com fio e cursor móvel

- 1 fonte reguladora de tensão

- Cabos elétricos milimétricos

Introdução teórica

Charles Wheatstone era um cientista talentoso e versátil. Ele inventou a concertina, experimentou com a fotografia estereoscópica, inventou o estereoscópio e teve uma participação importante no desenvolvimento das comunicações com o telégrafo da época. Ele não reivindicou ter inventado o circuito que mais tarde veio a receber o seu nome, mas foi certamente um dos primeiros a explorar o circuito para fazer medidas de resistências.

Então, vamos ver como é uma ponte de Wheatstone. Esse é o circuito:

Esta ponte é um circuito que se destina à medição de resistências elétricas. Este circuito é constituído de uma fonte de f.e.m., um galvanômetro e quatro resistores (três cujas resistências são conhecidas e o outro cuja resistência se deseja determinar).

A determinação da resistência Rx é feita a partir da situação de equilíbrio da ponte. A ponte está equilibrada ou balanceada quando as resistências R1, R2, R3 e Rx estão ajustadas de tal modo que não passa corrente pelo galvanômetro. Quando a ponte de Wheatstone está equilibrada, os produtos das resistências dos ramos opostos do losango são iguais, ou seja: R1.Rx = R2.R3.

O "ponto de equilíbrio" (atuando-se sobre R3) pode ser visualizado, conectando-se um voltímetro ou um amperímetro aos terminais de saída. Ambos os tipos de medidores darão uma leitura ZERO quando o equilíbrio for alcançado.

Quando o equilíbrio for obtido, a razão RX/R1 será igual à razão R2/R3. Reorganizando:

R1 x R2
RX =  ----------
          R3

Em outras palavras, conhecendo-se R1, R2 e R3, é fácil calcular RX. Nos instrumentos baseados na ponte de Wheatstone, R1 e R2 são fixos e R3 é ajustado a uma escala corrediça de tal modo que o valor de RX é lido diretamente nessa escala móvel.

Atualmente, a ponte de Wheatstone não é mais corriqueiramente usada para a medida de resistência, mas sim para artificiosos circuitos sensores.

Essa é a igualdade básica da ponte de Wheatstone. A partir dela, podemos tirar várias conclusões:

# Que qualquer cálculo feito no circuito, quando não há corrente no ramo BC, é independente das correntes que passam por ele. Isso quer dizer que, teoricamente, pode-se fazer uma ponte com quaisquer resistores e qualquer valor de tensão de bateria;

# Que, se conhecermos o valor de três resistores do circuito, poderemos calcular diretamente, através da fórmula, o valor do quarto resistor;

# Que, se substituímos o resistor do ramo BC por um amperímetro (ou miliamperímetro), pode verificar se há ou não corrente nesse ramo.

# Se um dos resistores da ponte for substituído por um resistor variável, podemos ajustar o valor do mesmo, até que a corrente no ramo central da ponte seja igual a zero. Dessa forma, um outro ramo da ponte pode ser reservado para a colocação de resistores de valor desconhecido, e, pelo ajuste do resistor variável, juntamente com a observação do amperímetro, terão sua resistência determinada.

# Procedimento

# Montou-se o circuito da ponte. Os valores das resistências elétricas R2 e R3, e a tensão de saída na fonte V0 foram fornecidos. No lugar de R1 colocou-se um potenciômetro.

# R2= 50,9	R3= 50,9	V0 = 1

# Colou-se o resistor de resistência Rx, cujo se queria medir, entre os pontos B e D do circuito. Em seguida, ajustou-se o potenciômetro até se conseguir uma corrente nula (verificado diretamente no amperímetro). Quando se consegui a corrente nula, mediu-se diretamente com o ohmímetro o valor de R1. Com os resultados obtidos calculou-se então o valor de Rx. Repetiu-se o procedimento para todos os resistores colocados a disposição.

# Em seguida, montou-se o circuito da ponte de fio. Os valores da resistência elétrica R0 e a tensão de saída na fonte V0 foram fornecidos:

# R0 = 3,2	V0= 1

# Colocou-se o resistor, cuja resistência Rx queria-se medir, entre os pontos B e D do circuito. A seguir a posição do cursor foi alterada sobre o fio apoiada na régua até se conseguir uma corrente nula (verificada no amperímetro).Uma vez que, conseguida a corrente nula mediu-se os comprimentos L0 e Lx dos dois ramos nos quais o fio ficou dividido pelo cursor. Com os resultados obtidos calculou-se então o valor de Rx. Repetiu-se o procedimento para todos os resistores presentes.

# Com as medidas conseguidas para as resistências dos resistores comparou-se seus valores com aqueles obtidos dos seguintes métodos:

# Medida direta com um ohmímetro;

# Medida obtida através do uso de um voltímetro, um amperímetro e a lei de ohm.

# Valores obtidos:

| Ponte de Wheatstone | Ponte de Fio |
| --- | --- |
| R1= 22,1 (paralelo ao Rx) | R0 = 3,2 |
| R2= 50,9 | Rx= 9,77 |
| R3= 50,9 | L0 = 45,2 |
| Rx =117,23 | Lx = 14,8 |

## Questões

- Quais os valores das resistências elétricas dos resistores disponíveis? Fornecer essas medidas com as respectivas incertezas.

Com a realização da experiência, encontramos, para as resistências desconhecidas, valores de Rx  = 	R2 . R3	 =  50,9 . 50,9	   =  117,23 (, para a Ponte de Wheatstone e

R1		22,1

para a Ponte de Fio Rx = R0 . l0	=  3,2 .   45,2  = 9,77 (.

lx		  14,8

O erro estimado na medida é de 0,05 devido à faixa de tolerância de cada resistor.

- Na questão anterior, quais as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos?

O método da Ponte de Wheatstone se mostrou mais eficaz se comparado com o valor obtido pela medição com o ohmímetro, do que com o obtido pelo voltímetro – amperímetro, já que os valores ficaram mais próximos.

- Quais os aspectos que condicionam a exatidão nas medidas de resistências elétricas pelo método da Ponte de Fio? Citar as possíveis fontes de incertezas desse processo.

Condicionam a precisão na medida da resistência pelo método da Ponte de Fio os seguintes aspectos: Estabelecer o equilíbrio com uma medida de corrente nula e a precisão dos fios condutores.

Os erros que podem ser cometidos são:

1º- Erros nas especificações das resistências.

2º- Sensibilidade insuficiente do detector de zero (galvanômetro).

3º Variações do valor das resistências nos braços devido ao aquecimento provocado pelas corrente, a resistência varia com a temperatura.

4º- Erros devidos às resistências dos fios condutores e dos contatos externos à ponte, são importantes na medição de resistências pequenas.

- Considerando a Ponte de Wheatstone, da primeira figura, equilibrada, a tensão em Rx é igual a 3,2 V, a corrente elétrica I1= 200 (A e a corrente elétrica total 500 (A, determinar a resistência elétrica Rx

I1 . R1 = I2 . R2		200*10-6 . R1 = 300*10-6 . R2			R2 = 2

R1    3

I1 . R3 = I2 . Rx		R3 =   3,2			R3 = 16000 (

200*10-6

Rx = R2 . R3		Rx = 10,66 k(

- Uma ponte de fio, do tipo esquematizada na segunda figura, é utilizada para efetuar medições da resistência de um fio condutor. O resistor R3 do circuito tem resistência elétrica 1,0 k( . Se a ponte for equilibrada pelo ajuste de R1 , quando R1 = 2,5 R2, qual será a resistência elétrica Rx do fio condutor?

Rx = R2 . R3		Rx = 1*103 . R2   =  400(

R1			      	2,5 R2