## Slide 1: Discos
Disco magnético
  Um disco de plástico, ou metal, recoberto de material magnético
  Os dados são gravados e, posteriormente, recuperados através de uma “mola” condutora (cabeçote de leitura e gravação)

## Slide 2: Discos
Disco magnético
  Leitura: a variação do campo magnético gerado pela rotação do disco induz uma corrente no cabeçote de leitura
  Escrita: o cabeçote é submetido a uma tensão que gera um campo magnético o qual magnetiza o disco com diferentes padrões de polaridades

## Slide 3: Discos
Organização
  Disco é organizado em uma sequência de círculos concêntricos
    Trilhas
    Largura da trilha corresponde a largura do cabeçote de leitura/escrita

## Slide 4: Discos
Formatação
  Transferência de dados para o disco é feito em blocos
    Tipicamente, o bloco é menor que a capacidade de um trilha
  Trilha é subdividida em unidades de tamanho fixo (setores)

## Slide 5: Discos
Formatação
  Setor
    Armazenamento de informações
    Informações de controle
  A definição de trilhas e setores é feita pela formatação física, no momento de sua fabricação

## Slide 6: Discos

## Slide 7: Discos

## Slide 8: Discos
Características físicas
  Cabeçotes de leitura/escrita são montados sobre um braço
  Múltiplos pratos
  Cilindro é o conjunto de trilhas de mesmo número em pratos diferentes

## Slide 9: Discos

## Slide 10: Discos

## Slide 11: Discos

## Slide 12: Discos

## Slide 13: Discos

## Slide 14: Discos

## Slide 15: Discos

## Slide 16: Discos
Discos
  As unidades de discos são tratadas como grandes vetores unidimensionais de blocos lógicos
  Um bloco lógico geralmente tem 512 bytes
  Através da formatação em baixo nível é possível termos blocos lógicos com tamanhos diferentes, 1024 bytes

## Slide 17: Discos
Discos
  O Vetor unidimensional de blocos lógicos é mapeado nos setores de disco sequencialmente
  O setor 0 é o primeiro setor da primeira trilha no cilindro mais externo

## Slide 18: Discos
Discos
  O mapeamento continua em ordem através desta trilha
  Depois pelo resto das trilhas no cilindro
  Pelo resto dos cilindros, da parte externa para a interna

## Slide 19: Discos

## Slide 20: Discos
Discos
  Através deste mapeamento é possível converter um número de bloco lógico em um endereço de disco no estilo antigo (número de cilindro, número de trilha no cilindro, número de setor dentro da trilha)

## Slide 21: Discos

## Slide 22: Discos
Discos
  Problemas no mapeamento:
    Setores defeituosos
    Número de setores por trilha não é constante
    Trilhas mais distantes do centro tem mais setores
      Zonas

## Slide 23: Discos
Escalonamento de disco
  O SO deve utilizar o hardware de maneira eficiente
  Em disco, isto significa ter um rápido tempo de acesso e largura de banda de disco.

## Slide 24: Discos
Escalonamento de disco
  Tempo de Acesso
    Tempo de busca
      É o tempo utilizado pelo braço do disco para as cabeças para o cilindro que contém o setor desejado
    Latência rotacional
      É o tempo adicional de espera para que o disco gire o setor desejado até a cabeça do disco

## Slide 25: Discos

## Slide 26: Discos
Escalonamento de disco
  Largura de banda
    É o número total de bytes transferidos, dividido pelo tempo total entre o primeiro pedido do serviço e a conclusão da última transferência

## Slide 27: Discos
Escalonamento de disco
  O tempo de acesso e a largura de banda podem ser melhorados através do escalonamento dos serviços de E/S de disco em uma ordem adequada

## Slide 28: Discos
Escalonamento de disco
  Pedido de serviço de E/S:
    Operação é de E ou S.
    Endereço do disco para a transferência
    Endereço de memória para transferência
    Número de bytes a ser transferido

## Slide 29: Discos
Escalonamento de disco
  Atendimento do pedido:
    Se a unidade de disco e a controladora estiverem disponíveis, o pedido é atendido imediatamente
    Caso contrário, os pedidos são colocados numa fila
    Quando um pedido é concluído, o SO tem a oportunidade de escolher qual pedido pendente será atendido

## Slide 30: Discos
Escalonamento FCFS (First-Come, First - Served)
  Forma mais simples de escalonamento
  É um algoritmo justo, porém não é o mais eficiente
  Ex: uma fila de disco com pedidos de E/S para os blocos nos cilindros:
    98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, nesta ordem
    A cabeça do disco inicialmente está no cilindro 53

## Slide 31: Discos
Escalonamento FCFS (First-Come, First - Served)

## Slide 32: Discos
Escalonamento FCFS (First-Come, First - Served)
Problemas:
  O movimento total de cabeças foi de 640 cilindros
  Mudanças bruscas de 122 para 14 e depois para 124

## Slide 33: Discos
Escalonamento SSTF (Shortest-Seek-Time-First)
  Atender os pedidos mais próximos à posição atual da cabeça
  Seleciona o pedido com tempo de busca mínimo
  Escolhe o pedido pendente mais próximo da posição atual da cabeça

## Slide 34: Discos
Escalonamento SSTF (Shortest-Seek-Time-First)

## Slide 35: Discos
Escalonamento SSTF (Shortest-Seek-Time-First)
  Movimento total de cabeça de apenas 236 cilindros
  Melhora substancial no desempenho
  Problema
    Podem causar starvartion(paralisação) de alguns pedidos

## Slide 36: Discos
Escalonamento SCAN
  O movimento começa em uma ponta do disco e se movimenta em direção à outra, atendendo os pedidos assim que chegam em cada cilindro, até a atingir a outra ponta do disco
  Percorre continuamente o disco, para frente e para trás

## Slide 37: Discos
Escalonamento SCAN
  Para o nosso exemplo, vamos considerar que o braço do disco estará se movendo em direção a 0
  No cilindro 0, o braço inverterá a direção

## Slide 38: Discos
Escalonamento SCAN

## Slide 39: Discos
Escalonamento SCAN
É também chamado de algoritmo do elevador
Problema:
  Se existirem mais pedidos na extremidade oposta à direção do disco, por que não atendê-los primeiro?

## Slide 40: Discos
Escalonamento C-SCAN
  É uma variante do SCAN, SCAN circular
  Projetado para fornecer um tempo de espera mais uniforme
  Move a cabeça de uma extremidade à outra como o SCAN
  Porém, quando chega á outra extremidade ele retorna ao início do disco
  Lista Circular

## Slide 41: Discos
Escalonamento C-SCAN

## Slide 42: Discos
Escalonamento LOOK e C-LOOK
Versões SCAN e C-SCAN
  Ao invés de ir até o final do disco, o braço vai até o pedido final em cada direção
  Procuram por um pedido antes de continuar a mover em determinada direção

## Slide 43: Discos
Escalonamento C-LOOK

## Slide 44: Discos
Seleção de um algoritmo de escalonamento de disco
Como escolher o melhor?
  O SSTF é comum e tem grande apelo
  O SCAN e o C-SCAN têm desempenho melhor em sistemas com uso pesado de disco

## Slide 45: Discos
Seleção de um algoritmo de escalonamento de disco
  O desempenho de muito do número e dos tipos de pedidos
  Ex: Se temos um único pedido em espera
  Todos os algoritmos se comportam da mesma forma

## Slide 46: Discos
Seleção de um algoritmo de escalonamento de disco
  Os pedidos de serviços podem ser influenciados pelo método de alocação de arquivos
  Ex: Um programa que faz a leitura de arquivo alocado contiguamente gerará vários pedidos próximos no disco
  Movimento limitado da cabeça
  E um arquivo encadeado?

## Slide 47: Discos
Seleção de um algoritmo de escalonamento de disco
  A localização dos diretórios e blocos de índice também é importante
  Abrir um arquivo requer pesquisa na estrutura de diretórios
  Se a entrada do diretório está no primeiro cilindro e os dados no arquivo no final?
  A cabeça do disco se move por toda a extensão

## Slide 48: Discos
Seleção de um algoritmo de escalonamento de disco
  Desta forma, é interessante que o algoritmo de escalonamento seja escrito como um módulo do SO, para que possa ser substituído por um algoritmo diferente

## Slide 49: Discos
Gerência de disco
  Inicialização do disco
  Carga do sistema a partir do disco
  Recuperação de blocos defeituosos

## Slide 50: Discos
Formatação de disco
  Disco magnético é uma lousa em branco
  Lâminas de material de escrita magnética
  Antes de armazenar dados, o disco deve ser dividido em setores para que a controladora possa realizar as operações de leiturae/escrita
  Formatação de baixo nível ou formatação física

## Slide 51: Discos
Formatação de disco
  Formatação de baixo nível ou formatação física
    Preenche o disco com uma estrutura de dados especial para cada setor
    Cabeçalho, área de dados(512 bytes) e um apêndice
    Cabeçalho(Header) e o Apêndice(trailer) contêm as informações usadas pela controladora de disco:
      Número do setor
      Código de Correção de Erros(ECC)

## Slide 52: Discos
Formatação de disco
  Quando a controladora grava um setor de dados durante uma operação de E/S normal, o ECC é atualizado com um valor calculado a partir de todos os bytes na área de dados.
  Quando o setor é lido, o ECC é recalculado e comparado com o valor armazenado
  Se os valores diferem, o setor está corrompido ou defeituoso

## Slide 53: Discos
Formatação de disco
  O ECC é um código de correção de erros
  Se apenas 1 ou 2 bits foram corrompidos, através do ECC, a controladora pode identificar os bits que mudaram
  O processamento ECC é feito automaticamente pela controladora sempre que um 1 setor é lido ou gravado

## Slide 54: Discos
Formatação de disco
  A formatação de baixo nível é feita na fábrica
  Definição do tamanho do setor:
    256, 512 ou 1024 bytes
  Tamanhos maiores de setores significam:
    Menos setores por trilha
    Menos cabeçalhos e apêndices
  Alguns sistemas operacionais só lidam com setor de 512 bytes

## Slide 55: Discos
Para usar um disco, o SO precisa escrever suas próprias estruturas no disco
2 etapas:
  Particionar o disco em 1 ou mais grupos de cilindros
    Cada partição funciona como se fosse um disco em separado
  Formatação Lógica
    Criação de um sistema de arquivos

## Slide 56: Discos
Bloco de partida
  Inicialização do computador
    Registradores
    Controladores
    Memória
    Sistema Operacional
  Geralmente, o programa de partida é armazenado em ROM
    Rotina de Partida

## Slide 57: Discos
Blocos de inicialização
  Programa de partida
    Pode ser alterado
  Disco de inicialização ou disco do sistema

## Slide 58: Discos
Blocos defeituosos
  Os discos podem ter falhas
  Um ou mais setores ficam defeituosos
  MS-DOS
    format
    Varre o disco a procura de blocos defeituosos
    Escreve na FAT uma valor especial para os blocos defeituosos

## Slide 59: Discos
SCSI
  Setores sobressalentes(sector sparing ou forwarding)
  A controladora mantém uma lista de setores defeituosos
  Substitui cada setor defeituoso por um dos setores sobressalentes

## Slide 60: Discos
SCSI
  Transação típica para um setor defeituoso
    O SO tenta ler o bloco lógico 87
    A controladora calcula o ECC e descobre que o setor está defeituoso. O fato é relatado ao SO
    Na reinicialização do sistema, um comando especial será executado, solicitando a substituição do setor defeituoso por um sobressalente
    Ao solicitar o bloco lógico 87, o pedido será traduzido para o endereço do setor substituto